## Slide 1: Számítógépes Hálózatok
12-13. Előadás: Alkalmazási réteg
DNS, HTTP, CDNs
Based on slides from D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

## Slide 2: Internetes alkalmazások evolúciója
Folyamatosan változik, növekszik…
  www.evolutionoftheweb.com
Forrás: [1]
Notes: 2012-ig tartalmaz méréseket
Történetileg más és más technológiák váltak népszerűvé!

## Slide 3
DNS

## Slide 4: „8. réteg” (A szénalapú csomópontok)
Ha…
  Fel szeretnél hívni valakit, akkor el kell kérned a telefonszámát
    Nem hívhatod csak úgy “P I S T Á T”
  Levelet küldenél valakinek, akkor szükséged van a címére
Mi a helyzet az Internettel?
  Ha el akarod érni a Google-t, szükséges annak IP címe
  Tudja valaki a Google IP címét???
A probléma bennünk van:
  Az emberek nem képesek IP címek megjegyzésére
  Ember számára értelmes nevek kellenek, melyek IP címekre képezhetők

## Slide 5: Internetes nevek és címek
Címek, pl. 129.10.117.100
  Számítógépek által használt címkék a gépek azonosítására
  A hálózat szerkezetét tükrözi
Nevek, pl. www.northeastern.edu
  Ember számára értelmes címkék a gépeknek
  A szervezeti struktúrát tükrözi
Hogyan képezzünk az egyikről a másikra?
  Domain Name System (DNS)

## Slide 6: Réges régen…
A DNS előtt minden név-IP leképezés egy hosts.txt-ben volt
  /etc/hosts - Linuxon
  C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts - Windowson
Központosított, manuális rendszer
  A változásokat emailben kellett beküldeni a SRI-nek
    SRI=Stanford Research Institute
  A gépek periodikus időközönként letöltötték (FTP) a hosts.txt fájlt
  Minden név megengedett volt – nem volt benne hierarchia („flat” (sík) felépítés)
    alans_server_at_sbu_pwns_joo_lol_kthxbye

## Slide 7: A DNS felé
Végül a hosts.txt alapú rendszer szétesett
  Nem skálázható, SRI nem bírt a terheléssel/igényekkel
  Nehéz volt a nevek egyediségének biztosítása
    Pl. MIT
      Massachusetts Institute of Technology?
      Melbourne Institute of Technology?
  Számos gép rendelkezett nem naprakész hosts.txt-vel
Ez vezetett a DNS megszületéséhez…

## Slide 8: DNS általánosságban
Domain Name System
Elosztott adatbázis
  Nem központosított
Egyszerű kliens-szerver architektúra
  UDP 53-as port, vannak TCP implementációk is
  Rövid kérések – rövid válaszok; kérés-válasz típusú kommunikáció
Hierarchikus névtér
  Szemben a hosts.txt alapú flat megoldással
  pl. .com  google.com  mail.google.com

## Slide 9: Név hierarchia
A legfelső szint: Top Level Domains (TLDs)
Maximális famélység: 128
Minden Domén Név egy részfa
  .edu  neu.edu  ccs.neu.edu  www.ccs.neu.edu
Nincsenek névütközések
  neu.com vs. neu.edu
Root
edu
com
gov
mil
org
net
uk
fr
etc.
neu
mit
ccs
ece
husky
www
login
mail

## Slide 10: Hierarchikus adminisztráció
A fa zónákra bomlik
  Minden zóna rendelkezik egy felügyeleti szervvel
  A hierarchia egy részéért felelős
Példa:
  CCIS vezérli: *.ccs.neu.edu
  NEU vezérli: *.neu.edu
Root
edu
com
gov
mil
org
net
uk
fr
etc.
neu
mit
ccs
www
login
mail
ICANN
Verisign

## Slide 11: Szerver hierarchia
Egy DNS szerver funkciói:
  A hierarchia egy részét felügyeli
    Nem szükséges minden DNS nevet tárolnia
  A zónájához tartozó összes hoszt és domén rekordjainak tárolása
    Másolatok lehetnek a robosztusság növelés végett
  Ismeri a root szerverek címét
    Ismeretlen nevek feloldása miatt kell
A root szerverek minden TLD-t ismernek
  Azaz innen indulva fel lehet tárni…

## Slide 12: Top Level Domains
Internet Corp. Assigned Names and Numbers (1998)
22+ általános TLDs létezik
  klasszikusok: .com, .edu, .gov, .mil, .org, .net
  később keletkeztek: .aero, .museum, .xxx
~250 TLDs a különböző ország kódoknak
  Két betű (mint például .au, .hu), 2010-től plusz nemzetközi karakterek (például kínai)
  Több elüzletisedett, például a .tv (Tuvalu)
  Példa domén hack-ekre: instagr.am (Örményország), goo.gl (Grönland)
Notes: 1998-tól van az ICANN
Központi kezelésbe tartoznak a TLD-ek. (.net infrastuktúra technológiai üzemeltetők)
Tuvalu egy kicsiny sziget az oceánon, eladták a jogokat a verisign-nak. Vagy a .fm (micronéziai szövetségi államok).
DOMAIN HACK amikor eljátszák egy ország kódjával egy konkatenációval a nevet.
Instagram mobilos fotó szolgáltatás. (am - Armenia)
2009-ben a google release-elt egy URL rövidítőt ezen a címen. (gl - Greenland)

## Slide 13: Root Name Servers
A Root Zone Fájlért felelős
  Listát vezet a TLD-kről és arról, hogy ki felügyeli őket.
  ~272KB a fájl mérete
  Pl. bejegyzése:
com. 172800 IN NS a.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS b.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS c.gtld-servers.net.
Az ICANN adminisztrálja
  13 root szerver, címkék: AM
  Pl.: i.root-servers.net
  6 db ezek közül „anycastolt”, azaz globálisan számos replika létezik
Ha név nem feloldható (lokálisan), akkor hozzájuk kell fordulni
  A gyakorlatban a legtöbb rendszer lokálisan tárolja ezt az információt (cache)

## Slide 14: Map of the Roots

## Slide 15: Lokális névszerverek
Northeastern
Minden ISP/cég rendelkezik egy lokális, default névszerverrel
Gyakran a DHCP konfigurálja fel
A DNS lekérdezések a lokális névszervernél kezdődnek
Gyakran cache-be teszik a lekérdezés eredményét
Hol van a google.com?

## Slide 16: Authoratív Névszerverek
névIP leképezéseket tárolja egy adott hoszthoz
Northeastern
Hol van a www.neu.edu?
Root
edu
neu
www.neu.edu
A ‘neu.edu’ felügyelője
www.neu.edu = 155.33.17.68
Az ‘edu’ felügyelője

## Slide 17: Egyszerű doménnév feloldás
Minden hoszt ismer egy lokális DNS szervert
  Minden kérést ennek küld
Ha a lokális DNS szerver tud válaszolni, akkor kész…
  A lokális szerver a felügyelő szerver az adott névhez
  A lokális szerver cache-ében van rekord a keresett névhez
Különben menjünk végig a teljes hierarchián felülről lefelé egészen a keresett név felügyeleti szerveréig
  Minden lokális DNS szerver ismeri a root szervereket
  Cache tartalma alapján bizonyos lépések átugrása, ha lehet
    Pl. ha a root fájl tárolva van a cache-ben, akkor egyből ugorhatunk az „.edu” szerverére.

## Slide 18: Lekérdezések
A lekérdezésnek két fajtája van:
  Rekurzív lekérdezés – Ha a névszerver végzi el a névfeloldást, és tér vissza a válasszal.
  Iteratív lekérdezés – Ha a névszerver adja vissza a választ vagy legalább azt, hogy kitől kapható meg a következő válasz.
Melyik a jobb?
  Rekurzív jellemzői
    Lehetővé teszi a szervernek a kliens terhelés kihelyezését a kezelhetőségért.
    Lehetővé teszi a szervernek, hogy a kliensek egy csoportja felett végezzen cachelést, a jobb teljesítményért.
  Iteratív jellemzői
    Válasz után nem kell semmit tenni a kéréssel a névszervernek.
    Könnyű magas terhelésű szervert építeni.
Notes: (REK) Lokális névszerver rekurzívan elvégzi a névfeloldást
(ITE) Lokális névszerver  többi névszerver
Néhány iteratív lekérdezéssel válaszolható meg a rekurzív.
(ITE JELL) gondoljunk a ROOT szerverekre

## Slide 19: Rekurzív DNS lekérdezés
A lokális szerver terhet rak a kérdezett névszerverre (pl. root)
Honnan tudja a kérdezett, hogy kinek továbbítsa a választ?
  Random ID a DNS lekérdezésben
Root
com
ns1.google.com
www.google.com
asgard.ccs.neu.edu
Hol van a www.google.com?

## Slide 20: Iteratív DNS lekérdezés
A szerver mindig a következő kérdezendő névszerver adataival tér vissza
  “I don’t know this name, but this other server might”
Napjainkban iteratív módon működik a DNS!!!
Root
com
ns1.google.com
www.google.com
asgard.ccs.neu.edu
Hol van a www.google.com?

## Slide 21: DNS bejegyzés elterjedése
Van-e a teremben olyan, aki vásárolt már domén nevet?
  Észrevettétek-e, hogy kb. 72 óra kell ahhoz, hogy elérhető legyen a bejegyzés után?
  Ez a késés a DNS Propagáció/DNS bejegyzés elterjedése
Root
com
ns.godaddy.com
www.my-new-site.com
asgard.ccs.neu.edu
Miért nem sikerül ez egy új DNS név esetén?

## Slide 22: Cachelés VS frissesség
DNS elterjedés késését a cache okozza
asgard.ccs.neu.edu
Cached Root Zone File
Cached .com Zone File
Cached .net Zone File
...
Root
com
ns.godaddy.com
www.my-new-site.com
Hol van a
www.my-new-site.com?
A név nem létezik
A zóna fájlok 1-72 órig élnek a cache-ben

## Slide 23: DNS Erőforrás rekordok (Resource Records)
A DNS lekérdezéseknek két mezőjük van
  name és type
Az erőforrás rekord válasz egy DNS lekérdezésre
  Négy mezőből áll: (name, value, type, TTL)
  Egy lekérdezésre adott válaszban több rekord is szerpelhet
Mit jelent a name és a value mező?
  Ez a lekérdezés típusától (type) függ

## Slide 24: DNS lekérdezés típusok
Type = A / AAAA
  Name = domén név
  Value = IP cím
  A = IPv4, AAAA = IPv6
Type = NS
  Name = rész domén
  Value = a rész doménhez tartozó DNS szerver neve
  “Menj és küldd a kérésed ehhez a szerverhez”
Query
Name: www.ccs.neu.edu
Type: A
Resp.
Name: www.ccs.neu.edu
Value: 129.10.116.81
Query
Name: ccs.neu.edu
Type: NS
Resp.
Name: ccs.neu.edu
Value: 129.10.116.51

## Slide 25: DNS lekérdezés típusok
Type = CNAME
  Name = domén név
  Value = kanonikus név
  Alias nevek használatához
  CDN használja
Type = MX
  Name = emailben szereplő domén név
  Value = mail szerver kanonikus neve
Query
Name: foo.mysite.com
Type: CNAME
Resp.
Name: foo.mysite.com
Value: bar.mysite.com
Query
Name: ccs.neu.edu
Type: MX
Resp.
Name: ccs.neu.edu
Value: amber.ccs.neu.edu

## Slide 26: Fordított lekérdezés (PTR rekord)
Mi a helyzet az IPnév leképezéssel?
Külön hierarchia tárolja ezeket a leképezéseket
  Gyökér pont: in-addr.arpa és ip6.arpa
DNS rekord típusa (type): PTR
  Name = IP cím
  Value = domén név
Nincs garancia arra, hogy minden IP címre működik
Query
Name: 129.10.116.51 Type: PTR
Resp.
Name: 129.10.116.51 Value: ccs.neu.edu

## Slide 27: DNS as Indirection Service
DNS számos lehetőséget biztosít
  Nem csak a gépekre való hivatkozást könnyíti meg!
Egy gép IP címének lecserélése is triviális
  Pl. a web szervert átköltöztetjük egy új hosztra
  Csak a DNS rekord bejegyzést kell megváltoztatni!

## Slide 28: Aliasing/Kanonikus nevek és Load Balancing/Terhelés elosztás
Egy gépnek számos alias neve lehet
www.reddit.com
www.foursquare.com
www.huffingtonpost.com
*.blogspot.com
david.choffnes.com
alan.mislo.ve
Egy domén névhez számos IP cím tartozhat
www.google.com

## Slide 29: Content Delivery Networks
A DNS válasz függhet a geográfiai elhelyezekedéstől, ISP-től, stb...

## Slide 30: A DNS fontossága
DNS nélkül…
  Hogyan találjunk meg egy weboldalt?
Példa: a mailszervered azonosít
  Email címet adunk meg weboldalakra való feliratkozásnál
  Mi van, ha valaki eltéríti a DNS bejegyzést a mailszerveredhez?
DNS a bizalom forrása a weben
  Amikor a felhasználó begépeli a www.bankofamerica.com címet, azt várja, hogy a bankja honlapja jelenjen meg.
  Mi van, ha a DNS rekordot meghackelték?

## Slide 31: Denial Of Service (DoS)
DNS szerverek túlterhelése lekérdezésekkel, amíg össze nem omlanak
2002 Október: masszív DDoS támadás a root szerverek ellen
  Mi volt a hatása?
  … a felhasználók észre se vették
  Root zónák mindenhol cache-elve vannak
Célzottabb támadás hatékonyabb lenne
  Lokális DNS szerver  elérhetetlen DNS
  Authoritative szerver  elérhetetlen domén

## Slide 32: DNS Hijacking (eltérítés)
OS vagy browser megfertőzése (virus/trojan)
  Pl. Számos trójai megváltoztatja a bejegyzéseket a /etc/hosts fájlnan
  *.bankofamerica.com  evilbank.com
Man-in-the-middle
Válasz hamisítás (spoofing)
  Kérések lehallgatása
  Válaszok megversenyeztetése

## Slide 33: DNS Spoofing
dns.bofa.com
123.45.67.89
Hol van a bankofamerica.com?
dns.evil.com
66.66.66.93
123.45.67.89
Hol van a bankofamerica.com?
Honnan tudjuk, hogy a névIP leképezés helyes?
66.66.66.93

## Slide 34: DNS Cache Poisoning
Amíg TTL lejár, a BofA összes kérése, amit a dns.neu.edu-nak küld, hamis/fertőzött válasszal tér vissza
Sokkal rosszabb, mint a spoofing/man-in-the-middle
  Egy teljes ISP-t érinthet!
ns1.google.com
dns.neu.edu
Hol van a www.google.com?
www.google.com = 74.125.131.26
bankofamerica.com = 66.66.66.92
Hol van a bankofamerica.com?
Notes: Itt a vége!

## Slide 35: Hogyan éri el a támadó a fertőzött bejegyzés tárolását?
1. Azt mondjuk a feloldónak, hogy az áldozathoz tartózó NS a támadó IP-jén érhető el
  Kiváltó lekérdezés: subdomain.attacker.example IN A
  Támadó válasza:
Válasz: (nincs válasz a lekérdezésre), de
  Authority Section: attacker.example. 3600 IN NS ns.target.example.
  Additional Section: ns.target.example. IN A w.x.y.z
  A támadó azt mondja, „hogy a doménem authoratív szervere a ns.target.example és mellesleg itt van az IP-je”…

## Slide 36: Hogyan éri el a támadó a fertőzött bejegyzés tárolását?
2. NS rekord átirányítása a támadó doménébe
  Kiváltó lekérdezés: subdomain.attacker.example IN A
  Válasz: (nincs válasz)
    Authority section:
      Target.example. 3600 IN NS ns.attacker.example.
    Additional section:
      Ns.attacker.example. IN A w.x.y.z
A támadó nem releváns információt szúr be, melyet a szerver el fog tárolni a cacheben…

## Slide 37: Megoldás: DNSSEC
Kritikus rekordokat kriptografikus aláírással látjuk el
  A feloldó ellenőrzi az aláírást
Két új erőforrástípus
  Type = DNSKEY
    Name = Zóna domén
    Value = A zóna publikus kulcsa
  Type = RRSIG
    Name = (type, name) páros, pl. a lekérdezés maga
    Value = A lekérdezés eredményének kriptografikus aláírása
Elterjedése
  Root szerverek 2010 Július óta
  Verisign lehetővé tette a .com és .net doménekben 2011 Január
Megelőzi az eltérítést és a hamisítást
Bizalmi hierarchiát hoz létre a zónák között

## Slide 38: DNSSEC 2
Új rekordtípusokat vezettek be:
  RRSIG a rekordok digitális aláírására.
  DNSKEY publikus kulcsok használatához a validáció során.
  DS publikus kulcsok használatához a delegációhoz.
  NSEC/NSEC3 a létezés hitelesített visszautasítása.
Első változat 1997-ben jelent meg. 2005-ben újraírták.
Ez a fejlesztés viszont a kliensek és szerverek frissítését vonja maga után. (2010 - „Root” szerverek frissítése.)
A kliensek a szokott módon kérdezik le a DNS-t, és később ellenőrzik a válasz hitelességét.
A Trust Anchor a publikus kulcsok gyökere. (DNS kliens konfigurációjának a része)
A biztonság leköveti a DNS hierarchiát.
Notes: Csak úgy mint az SSL

## Slide 39: DNSSEC 3
Példa a www.uw.edu lekérdezése egy klienssel.
Kliens hitelesíti a választ:
  Kroot egy Trust Anchor.
  Kroot-ot használja a Kedu ellenőrzésére.
  Kedu-t használja a Kuw.edu ellenőrzésére.
  Kuw.edu-t használja a IP cím ellenőrzésére.
Forrás: [6]
Notes: Felülről lefele történik a validáció
Összefoglalás
A DNS átverés jelentős gyakorlati probléma. (hozzáadott biztonság nélkül)
Megbízhatóságot ad a válaszokhoz a DNSSEC
A DNSSEC egyéb feature-öket is biztosít, amire most nem térünk ki.

## Slide 40: DNSSEC Bizalmi hierarchia
dns.bofa.com
Hol van a bankofamerica.com?
IP: 123.45.67.89
Key: < >
SIG: x9fnskflkalk
.com (Verisign)
Root Zone (ICANN)
dns.evil.com
IP: 66.66.66.93
Key: < >
SIG: 9na8x7040a3

## Slide 41: Does DNSSEC Solve all our problems?
No.
DNS still vulnerable to reflection attacks + injected responses

## Slide 42: DNS Reflection
Very big incident in 2012
  (http://blog.cloudflare.com/65gbps-ddos-no-problem/)
  65 Gbps DDoS
  Would need to compromise 65,000 machines each with 1 Mbps uplink
    How was this attack possible?
Use DNS reflection to amplify a Botnet attack.
Key weak link: Open DNS resolvers will answer queries for anyone http://openresolverproject.org/

## Slide 43: So how does this work?
Remember: DNS is UDP
No handshaking between endpoints
I can send a DNS query with a forged IP address and the response will go to that IP address
  Secret sauce: a small request that can elicit a large response
  E.g., query for zone files, or DNSSEC records (both large record types).
Botnet hosts spoof DNS queries with victim’s IP address as source
  Resolver responds by sending massive volumes of data to the victim

## Slide 44: DNS amplification illustrated
Hosts infected by botnet
Open Resolver
Victim
Src: Victim
Dst: Open Resolver
DNS …
Src: Victim
Dst: Open Resolver
DNS …
Sometimes the DNS resolver network thinks it is under attack by the victim!!