## Slide 1: Számítógépes Hálózatok
4. Előadás: Adatkapcsolati réteg II.
Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

## Slide 2
Hibajelző kódok

## Slide 3: Hibajelző kódok
Polinom-kód, avagy ciklikus redundancia (CRC kód)
Tekintsük a bitsorozatokat feletti polinomok reprezentációinak.
Polinom ábrázolása felett
, ahol
  A számítás mod 2 történik. (összeadás, kivonás, szorzás, osztás)
  reprezentálható az együtthatók n+1-es vektorával, azaz
  Például az ASCII „b” karakter kódja 01100010, aminek megfelelő polinom hatod fokú polinom
  Az összeadás és a kivonás gyakorlati szempontból a logikai KIZÁRÓ VAGY művelettel azonosak.
10011011
+ 11001010
01010001
11110000
- 10100110
01010110

## Slide 4: CRC
Definiáljuk a G(x) generátor polinomot (G foka r), amelyet a küldő és a vevő egyaránt ismer.
Algoritmus
  Legyen G(x) foka r. Fűzzünk r darab 0 bitet a keret alacsony helyi értékű végéhez, így az m+r bitet fog tartalmazni és az polinomot fogja reprezentálni.
  Osszuk el az tartozó bitsorozatot a G(x)-hez tartozó bitsorozattal modulo 2.
  Vonjuk ki a maradékot (mely mindig r vagy kevesebb bitet tartalmaz) az -hez tartozó bitsorozatból moduló 2-es kivonással. Az eredmény az ellenőrző összeggel ellátott, továbbítandó keret. Jelölje a továbbítandó keretnek megfelelő a polinomot T(x).
  A vevő a T(x) + E(x) polinomnak megfelelő sorozatot kapja, ahol E(x) a hiba polinom. Ezt elosztja G(x) generátor polinommal.
    Ha az osztási maradék, amit jelöl, nem nulla, akkor hiba történt.

## Slide 5: CRC áttekintés
Forrás: Dr. Lukovszki Tamás fóliái

## Slide 6: Példa CRC számításra
Keret: 1101011011
Generátor: 10011
A továbbítandó üzenet: 11010110111110

## Slide 7: CRC áttekintés
A G(x) többszöröseinek megfelelő bithibákat nem ismerjük fel, azaz, ha .
G(x) legmagasabb illetve legalacsonyabb fokú tagjának együtthatója mindig 1.
Hiba események
, azaz i a hibás bit sorszáma, mivel G(x) kettő vagy több tagból áll, ezért minden egybites hibát jelezni tud.
, azaz két izolált egybites hiba esetén.
  G(x) ne legyen osztható x-szel;
  G(x) ne legyen osztható –gyel semmilyen maximális kerethossznál kisebb k-ra. (Pl. )
Ha E(x) páratlan számú tagot tartalmaz, akkor nem lehet x+1 többszöröse. Azaz, ha G(x) az x+1 többszöröse, akkor minden páratlan számú hiba felismerhető
Egy r ellenőrző bittel ellátott polinom-kód minden legfeljebb r hosszúságú csoportos hibát jelezni tud

## Slide 8: CRC a gyakorlatban
IEEE 802 által használt polinom az
Néhány jó tulajdonságai a fenti polinomnak:
  minden legfeljebb 32 bites hibacsomót képes jelezni,
  minden páratlan számú bitet érintő hibacsomót tud jelezni.
Peterson és Brown (1961)
Szerkeszthető egy egyszerű, léptető regiszteres áramkör az ellenőrző összeg hardverben történő kiszámítására és ellenőrzésére.

## Slide 9
Forgalomszabályozás

## Slide 10: Forgalomszabályozás
gyors adó lassú vevő problémája (elárasztás)
még hibamentes átvitel esetén se lesz képes a vevő kezelni a bejövő kereteket
Megoldási lehetőségek
  visszacsatolás alapú forgalomszabályozás (avagy angolul feedback-based flow control)
    engedélyezés
  Sebesség alapú forgalomszabályozás (avagy angolul rate-based flow control)
    protokollba integrált sebességkorlát
    az adatkapcsolati réteg nem használja

## Slide 11: Elemi adatkapcsolati protokollok
Feltevések
A fizikai, az adatkapcsolati és a hálózati réteg független folyamatok, amelyek üzeneteken keresztül kommunikálnak egymással.
Az A gép megbízható, összeköttetés alapú szolgálat alkalmazásával akar a B gépnek egy hosszú adatfolyamot küldeni. (Adatok előállítására sosem kell várnia A gépnek.)
A gépek nem fagynak le.
Adatkapcsolati fejrészben vezérlési információk; adatkapcsolati lábrészben ellenőrző összeg
Kommunikációs fajták
  szimplex kommunikáció – a kommunikáció pusztán egy irányba lehetséges
  fél-duplex kommunikáció – mindkét irányba folyhat kommunikáció, de egyszerre csak egy irány lehet aktív.
  duplex kommunikáció – mindkét irányba folyhat kommunikáció szimultán módon

## Slide 12: Korlátozás nélküli szimplex protokoll
a legegyszerűbb protokoll („utópia”)
A környezet
  mind az adó, mind a vevő hálózati rétegei mindig készen állnak;
  a feldolgozási időktől eltekintünk;
  végtelen puffer-területet feltételezünk;
  Az adatkapcsolati rétegek közötti kommunikációs csatorna sosem rontja vagy veszíti el a kereteket;
A protokoll
  résztvevők: küldő és vevő;
  nincs sem sorszámozás, sem nyugta;
  küldő végtelen ciklusban küldi kifele a kereteket folyamatosan;
  a vevő kezdetben várakozik az első keret megérkezésére, keret érkezésekor a hardver puffer tartalmát változóba teszi és az adatrészt továbbküldi a hálózati rétegnek

## Slide 13: Átvitel hiba nélkül és hibával

## Slide 14: Szimplex megáll-és-vár protokoll (stop-and-wait protocol)
A környezet
  mind az adó, mind a vevő hálózati rétegei mindig készen állnak;
  A vevőnek időre van szüksége a bejövő keret feldolgozására (nincs pufferelés és sorban állás sem);
  Az adatkapcsolati rétegek közötti kommunikációs csatorna sosem rontja vagy veszíti el a kereteket;
A protokoll
  résztvevők: küldő és vevő;
  küldő egyesével küldi kereteket és addig nem küld újat, még nem kap nyugtát a vevőtől;
  a vevő kezdetben várakozik az első keret megérkezésére, keret érkezésekor a hardver puffer tartalmát változóba teszi és az adatrészt továbbküldi a hálózati rétegnek, végül nyugtázza a keretet
Következmény: fél-duplex csatorna kell.

## Slide 15: Szimplex protokoll zajos csatornához
A környezet
  mind az adó, mind a vevő hálózati rétegei mindig készen állnak;
  A vevőnek időre van szüksége a bejövő keret feldolgozására (nincs pufferelés és sorban állás sem);
  Az adatkapcsolati rétegek közötti kommunikációs csatorna hibázhat (keret megsérülése vagy elvesztése);
A protokoll
  résztvevők: küldő és vevő;
  küldő egyesével küldi kereteket és addig nem küld újat, még nem kap nyugtát a vevőtől egy megadott határidőn belül, ha a határidő lejár, akkor ismételten elküldi az aktuális keretet;
  a vevő kezdetben várakozik az első keret megérkezésére, keret érkezésekor a hardver puffer tartalmát változóba teszi, leellenőrzi a kontroll összeget,
    ha nincs hiba, az adatrészt továbbküldi a hálózati rétegnek, végül nyugtázza a keretet;
    Ha hiba van, akkor eldobja a keretet és nem nyugtáz.
Következmény: duplikátumok lehetnek.

## Slide 16: Megáll-és-vár
Egyszerű de nem hatékony nagy távolságok és nagy sebességű hálózat esetén.
Küldhetnénk egymás után folyamatosan???

## Slide 17: Mi is a probléma?
Általában
Csomagvesztés esetén
ACK vesztés esetén

## Slide 18: Csatorna kihasználtság

## Slide 19: Alternáló-bit protokoll (ABP)
Megoldás: sorszámok használata
Mennyi sorszámra lesz szükség? elegendő
A protokoll (ARQ) – Alternáló-bit protokoll
résztvevők: küldő és vevő;
küldő egyesével küldi a sorszámmal ellátott kereteket (kezdetben 0-s sorszámmal) és addig nem küld újat, még nem kap nyugtát a vevőtől egy megadott határidőn belül:
  ha a nyugta megérkezik a határidőn belül, akkor lépteti a sorszámot mod 2 és küldi a következő sorszámmal ellátott keretet;
  ha a határidő lejár, akkor ismételten elküldi az aktuális sorsszámmal ellátott keretet;
a vevő kezdetben várakozik az első keret megérkezésére 0-s sorszámmal, keret érkezésekor a hardver puffer tartalmát változóba teszi, leellenőrzi a kontroll összeget és a sorszámot
  ha nincs hiba, az adatrészt továbbküldi a hálózati rétegnek, végül nyugtázza a keretet és lépteti a sorszámát mod 2;
  ha hiba van, akkor eldobja a keretet és nem nyugtáz.

## Slide 20: ABP

## Slide 21: ABP – Csatorna kihasználtság
Kihasználtság (η) a következő két elem aránya
  A csomag elküldéséhez szükséges idő (Tpacket)
  Az idő, ami a következő keret küldéséig eltelik
    Az ábrán: (Tpacket + d + Tack + d)
ABP esetén:
  η = Tpacket / (Tpacket + d + Tack + d)
Nagy propagációs idő esetén az ABP nem hatékony
Time

## Slide 22: Hogyan javítsunk a hatékonyságon?
A küldők egymás után küldik a kereteket
  Több keretet is kiküldünk, nyugta megvárása nélkül.
  Pipeline technika
ABP kiterjesztése
  Sorszámok bevezetésével
Time

## Slide 23: Csúszó-ablak protokollok 1/2
Alapok (általános)
Egy adott időpontban egyszerre több keret is átviteli állapotban lehet.
A fogadó keretnek megfelelő méretű puffert allokál.
A küldőnek legfeljebb , azaz ablak méretnyi, nyugtázatlan keretet küldése engedélyezett.
A keret sorozatbeli pozíciója adja a keret címkéjét. (sorozatszám)
Alapok (Fogadó)
A keret nyugtázója tartalmazza a következőnek várt keret sorozatszámát.
  kumulatív nyugta – Olyan nyugta, amely több keretet nyugtáz egyszerre. Például, ha a 2,3 és 4 kereteket is fogadnánk, akkor a nyugtát 5 sorszám tartalommal küldenénk, amely nyugtázza mind a három keretet.
A hibás kereteket el kell dobni.
A nem megengedett sorozatszámmal érkező kereteket el kell dobni.

## Slide 24: Példa 3-bites csúszó-ablak protokollra
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0
1
2
ACK 3
3
4
5
6
ACK 7
Küldő oldal
Fogadó
Közös csatorna

## Slide 25: Csúszó-ablak protokollok 2/2
Jellemzők (általános)
A küldő nyilvántartja a küldhető sorozatszámok halmazát. (adási ablak)
A fogadó nyilvántartja a fogadható sorozatszámok halmazát. (vételi ablak)
A sorozatszámok halmaza minden esetben véges.
  bites mező esetén: .
A adási ablak minden küldéssel szűkül, illetve nő egy nyugta érkezésével.
Jellemzők (gyakorlati alkalmazás esetén)
gyakorlatban kétirányú adatfolyamot kell kezelni (duplex csatorna)
  két különböző szimplex csatorna használata (két áramkör használata)
  egy csatorna használata (egy áramkör használata)
        piggybacking módszer– a kimenő nyugtákat késleltetjük, hogy rá tudjuk akasztani a következő kimenő adatkeretre (ack mező használata);

## Slide 26: Egybites csúszó-ablak protokoll állapotátmenetei
ellenőrzés
rendben
Környezet
A maximális ablak méret legyen 1.
Emlékeztetőül: két irányú adatforgalom lehetséges, azaz szimultán adás lehetséges.
A elkéri a datagrammot a hálózati rétegtől
B ellenőrzi a küldés helyességét
keretépítés,
küldés
B átadja az datagrammot a hálózati rétegnek
A nyugtát fogad és ellenőriz
nyugta küldése
(a hibátlan keret
sorszámával)
sorszám
rendben
sorszám
nincs rendben

## Slide 27: Pipelining
Eddig feltételeztük, hogy a keret vevőhöz való megérkezéséhez és a nyugta visszaérkezéséhez együttesen szükséges idő elhanyagolható.
  a nagy RTT a sávszélesség kihasználtságra hatással lehet
  Ötlet: egyszerre több keret küldése
  Ha az adatsebesség és az RTT szorzata nagy, akkor érdemes nagyméretű adási ablakot használni. (pipelining)
Mi van ha egy hosszú folyam közepén történik egy keret hiba?
  „visszalépés N-nel”, avagy angolul go-back-n
  „szelektív ismétlés”, avagy angolul selective-repeat

## Slide 28: „visszalépés N-nel” stratégia
Időzítési intervallum
Stratégia lényege
Az összes hibás keret utáni keretet eldobja és nyugtát sem küld róluk.
Mikor az adónak lejár az időzítője, akkor újraküldi az összes nyugtázatlan keretet, kezdve a sérült vagy elveszett kerettel.
Következmények
Egy méretű vételi ablakot feltételezünk.
Nagy sávszélességet pazarolhat el, ha nagy a hibaarány.
0
0
1
2
3
4
5
3
4
8
2
6
7
1
E
D
D
D
D
D
D
2
3
5
8
6
7
4
5
8
6
7
9

## Slide 29: „ szelektív ismétlés” stratégia
Stratégia lényege
A hibás kereteket eldobja, de a jó kereteket a hibás után puffereli.
Mikor az adónak lejár az időzítője, akkor a legrégebbi nyugtázatlan keretet küldi el újra.
Következmények
Javíthat a hatékonyságon a negatív nyugta használata. (NAK)
Egynél nagyobb méretű vételi ablakot feltételezünk.
Nagy memória igény, ha nagy vételi ablak esetén.
0
0
1
2
3
4
5
9
10
8
2
6
7
1
E
3
4
5
6
7
8
2
9
11
12
13
10
11
Időzítési intervallum

## Slide 30
Példák az adatkapcsolati réteg protokolljaira

## Slide 31: HDLC 1/4
Áttekintés
IBM mainframe világában használták először az SDLC protokoll;
  ANSI szabvány változat ADCCP
  ISO szabvány változat HDLC
  Később a CCITT adoptálta a LAP és a LAPB protokolljához.
A különböző szabványok közös elveken nyugodnak
  Bitorientáltság (bitbeszúrás alkalmazása)
  Apróbb sajátosságok
Notes: Advanced Data Communication Control Procedure
High-level Data Link Control
Link Access Procedure
Bitbeszúrás a kódfüggetlenség miatt

## Slide 32: HDLC 2/4
Általános keretfelépítés
cím mező
  több vonallal rendelkező terminálok esetén van jelentősége,
  pont-pont kapcsolatnál parancsok és válaszok megkülönböztetésére használják
vezérlés mező
  sorszámozás, nyugtázás és egyéb feladatok ellátására
adat mező
  tetszőleges hosszú adat lehet
ellenőrző összeg mező
  CRC kontrollösszeg a CRC-CCITT generátor polinom felhasználásával
FLAG bájt a keret határok jelzésére
01111110
01111110
cím
vezérlés
adat
ellenőrző összeg
8 bit
8 bit
16 bit
8 bit
8 bit
> 0 bit
Notes: Minimális keret 32 bit hosszú (+keretek hossza)

## Slide 33: HDLC 3/4
3 bites csúszó-ablak protokoll használ a sorszámozáshoz
Három típusú keretet használ:
  információs
  felügyelő
    Típusok
      0. típus – nyugtakeret (RECEIVE READY);
      1. típus – negatív nyugtakeret (REJECT);
      2. típus – vételre nem kész, amely nyugtáz minden keretet a Következőig ((RECEIVE NOT READY))
      3. típus – szelektív elutasítás, amely egy adott keret újraküldésére szólít fel (SELECTIVE REJECT)
  Számozatlan
    típus 5 bites adat
0
sorszám
L/U
Következő
1
3
1
3
Vezérlés mező az információs kerettípusra
1
Típus
L/U
Következő
1
2
1
3
Vezérlés mező az felügyelő kerettípusra
1
Típus
L/U
Módosító
1
2
1
3
Vezérlés mező az számozatlan kerettípusra
0
1
1
1
Notes: Vezérlési mező felépítésében térnek el.
Legfeljebb 7 nyugtázatlan keret lehet kinn egyszerre.
Következő: a ráültetett nyugta (első nem vett keret)
Poll/Final – terminál egy csoportot kérdez le, az utolsóban egyes csak ez a bit. (Néha felügyelő keret AZONNALI kikényszerítésére is használják.)
0. típus = nincs visszirányú forgalom, következő várt keretet jelzi
1. típus = NAK, ilyenkor a következő a hibás keretsorszámot jelöli (Go-Back-N)
2. típus = Minden keret nyugtázása a következőig (KÖVETKEZŐT NEM), [átmeneti problémák jelzése]
3. típus = Megadott keret újraküldésére szólít fel. [SDLC, LAPB nem támgatja]

## Slide 34: HDLC 4/4
Legelterjedtebb parancsok számozatlan keretek esetén
DISC – a csatlakozás bontására vonatkozó szándék bejelentésére
SNRM – visszacsatlakozó állomás bejelentse a jelenlétét (aszinkron)
SABM – alaphelyzetbe állítja a vonalat (egyenrangúság)
Kiterjesztett keretformátum (7 bites sorszám) engedélyezésekor: SAMBE, SNRME.
FRMR – keretelutasítás illegális keretek jelzésére
Notes: Nem mind a 32 van használatban, a legelterjedtebbek az alábbiak
Lecsatlakozási szándék
Visszacsatlakozás bejelentése (master/slave kapcsolat) buta terminál-okosgép
Visszacsatlakozás bejelentése egyenrangú felekként

## Slide 35: PPP 1/2
RFC 1661, 1662, 1663
Három dolgot biztosít
  Keretezési módszert (egyértelmű kerethatárok).
  Kapcsolatvezérlő protokollt a vonalak felélesztésére, tesztelésére, az opció egyeztetésére és a vonalak elengedésére. LCP protokoll. (szinkron/aszinkron áramkörök, bájtalapú/bitalapú kódolás)
  Olyan módot a hálózati réteg-opciók megbeszélésére, amely független az alkalmazott hálózati réteg-protokolltól. Külön-külön NCP protokollok mindegyik támogatott hálózati réteghez.
PC
ISP
1. felhív
fizikai kapcsolat felépült
2. LCP csomagok küldése
3. LCP csomagokra válasz
PPP alkalmazandó paraméterek leegyeztetve
4. NCP csomagok küldése
5. NCP csomagokra válasz
internet kapcsolat kiépült

## Slide 36: PPP 2/2
bájt alapú keretszerkezet, azaz a legkisebb adategység a bájt
Alapértelmezésben nem biztosít megbízható átvitelt.
Mezők fontosabb tulajdonságai
  Vezérlő mező alapértéke a számozatlan keretet jelzi
  Protokoll mezőben protokoll kód lehet az LCP, NCP, IP, IPX, AppleTalk vagy más protokollhoz.
    0-s bittel kezdődő kódok a hálózati protokollokhoz tartoznak (IP, XNS, stb.)
    1-es bittel kezdődő kódok a további egyeztetést igénylő protokollokhoz tartoznak (LCP, NCP, stb.)
Jelző
01111110
Cím
1111111
Vezérlő
00000011
Jelző
01111110
Ellenőrző
összeg
Adatmező
Protokoll
1
1
1
1
1 vagy 2
változó
2 vagy 4
Notes: cím csupa egyes, hogy mindenkinek venni kell az üzenetet.
Vezérlő alapértelmezett értéke = számozatlan keret
Alapértelmezetten a 3P nem használ nyugtát, se sorszámot. WIFI környezetben számozott móddal ez feloldható (Részletek az RFC 1663-ban.)
LCP a cím és vezérlő elhagyására is ad lehetőséget…
Protokoll az adatmezőben lévő protokollra utal. Alapértelmezett hossza 2.
Adathossz alapértelmezésben max. 1500 bájt, de LPC-vel átállítható

## Slide 37: Ethernet keret

## Slide 38
Köszönöm a figyelmet!