## Slide 1: Számítógépes Hálózatok
5. Előadás: Adatkapcsolati réteg III.
Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

## Slide 2
Közeg hozzáférés vezérlése
Media Access Control (MAC)

## Slide 3: Mi az a közeg hozzáférés ?
Ethernet és a Wifi is többszörös hozzáférést biztosító technológiák
  Az átviteli közegen több résztvevő osztozik
    Adatszórás (broadcasting)
  Az egyidejű átvitel ütközést okot
    Lényegében meghiúsítja az átvitelt
Követelmények a Media Access Control (MAC) protokolljaival szemben
  Szabályok a közeg megosztására
  Stratégiák az ütközések detektálásához, elkerüléséhez és feloldásához

## Slide 4: MAC alréteg
Eddigi tárgyalásaink során pont-pont összeköttetést feltételeztünk.
Most az adatszóró csatornát (angolul broadcast channel) használó hálózatok tárgykörével foglalkozunk majd.
  Kulcskérdés: Melyik állomás kapja a csatornahasználat jogát?
A csatorna kiosztás történhet:
  statikus módon (FDM, TDM)
  dinamikus módon
    verseny vagy ütközés alapú protokollok (ALOHA, CSMA, CSMA/CD)
    verseny-mentes protokollok (bittérkép-alapú protokollok, bináris visszaszámlálás)
    korlátozott verseny protokollok (adaptív fa protokollok)

## Slide 5: Statikus csatornakiosztás
Frekvenciaosztásos nyalábolás
N darab felhasználót feltételezünk, a sávszélet N egyenlő méretű sávra osztják, és minden egyes sávhoz hozzárendelnek egy felhasználót.
Következésképpen az állomások nem fogják egymást zavarni.
Előnyös a használata, ha fix számú felhasználó van és a felhasználók nagy forgalmi igényt támasztanak.
Löketszerű forgalom esetén használata problémás.
Időosztásos nyalábolás
N darab felhasználót feltételezünk, az időegységet N egyenlő méretű időrésre – úgynevezett slot-ra – osztják, és minden egyes réshez hozzárendelnek egy felhasználót.
Löketszerű forgalom esetén használata nem hatékony.

## Slide 6: Dinamikus csatornakiosztás
1. Állomás modell
  N terminál/állomás
  Annak a valószínűsége, hogy Δt idő alatt csomag érkezik λΔt, ahol λ az érkezési folyam rátája.
2. Egyetlen csatorna feltételezés
  Minden állomás egyenrangú.
  Minden kommunikáció egyazon csatornán zajlik.
  Minden állomás tud ezen küldeni és fogadni csomagot.
3. Ütközés feltételezés
  Ha két keret egy időben kerül átvitelre, akkor átlapolódnak, és az eredményül kapott jel értelmezhetetlenné válik.
  Ezt nevezzük ütközésnek.
4. Folytonos időmodell VS diszkrét időmodell
5. Vivőjel értékelés VS nincs vivőjel érzékelés

## Slide 7: Dinamikus csatornakiosztás
Használt időmodell
Kétféle időmodellt különböztetünk meg:
  Folytonos – Mindegyik állomás tetszőleges időpontban megkezdheti a küldésre kész keretének sugárzását.
  Diszkrét – Az időt diszkrét résekre osztjuk. Keret továbbítás csak időrés elején lehetséges. Az időrés lehet üres, sikeres vagy ütközéses.
Vivőjel érzékelési képesség
Az egyes állomások vagy rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal vagy nem.
  Ha nincs, akkor az állomások nem tudják megvizsgálni a közös csatorna állapotát, ezért egyszerűen elkezdenek küldeni, ha van rá lehetőségük.
  Ha van, akkor állomások meg tudják vizsgálni a közös csatorna állapotát a küldés előtt. A csatorna lehet: foglalt vagy szabad. Ha a foglalt a csatorna, akkor nem próbálják használni az állomások, amíg fel nem szabadul.
Megjegyzés: Ez egy egyszerűsített modell!
Time
Time

## Slide 8: Hogyan mérjük a hatékonyságot?
Átvitel [Throughput] (S)
  A sikeresen átvitt csomagok/keretek száma egy időegység alatt
Késleltetés [Delay]
  Egy csomag átviteléhez szükséges idő
Fairség [Fairness]
  Minden állomás egyenrangúként van kezelve

## Slide 9: Átvitel és terhelés
Terhelés (G)
  A protokoll által kezelendő csomagok száma egy időegység alatt (beérkező kérések)
  G>1: túlterhelés
  A csatorna egy kérést tud elvezetni
Ideális esetben
  Ha G<1, S=G
  Ha G≥1, S=1
  Ahol egy csomag kiküldése egy időegységet vesz igénybe.

## Slide 10: (Tiszta) ALOHA
Az algoritmust a 70-es években a Uni. of Hawaii fejlesztette
  Ha van elküldendő adat, akkor elküldi
  Alacsony költségű, nagyon egyszerű megoldás

## Slide 11: ALOHA
Topológia: broadcast rádió több állomással
Protokoll:
  Az állomások azonnal küldenek
  A fogadók minden csomagot nyugtáznak
  Nincs nyugta = ütközés, véletlen ideig vár, majd újraküld
A
B
C
Egyszerű, de radikális megoldás
Korábbi megoldások, mind felosztották a csatornát
  TDMA, FDMA, etc.
Kévés küldő esetére készült

## Slide 12: Teljesítmény elemzés -Poisson Folyam
A „véletlen érkezések” egyik ünnepelt modellje a sorban-állás elméletben a Poisson folyam.
A modell feltételezései:
  Egy érkezés valószínűsége egy rövid Δt intervallum alatt arányos az intervallum hosszával és nem függ az intervallum kezdetétől (ezt nevezzük memória nélküli tulajdonságnak)
  Annak a valószínűsége, hogy több érkezés történik egy rövid Δt intervallum alatt közelít a nullához.

## Slide 13: Teljesítmény elemzés –Poisson eloszlás
Annak a valószínűsége, hogy k érkezés történik egy t hosszú intervallum során:
ahol λ az érkezési ráta. Azaz ez egy egy-paraméteres modell, ahol csak λ-át kell ismernünk.

## Slide 14: Poisson Eloszlás példák

## Slide 15: ALOHA vizsgálata
Jelölés:
  Tf = keret-idő (feldolgozási, átviteli és propagációs)
  S: A sikeres keret átvitelek átlagos száma Tf idő alatt; (throughput)
  G: Tf idő alatti összes átviteli kísérletek átlagos száma
  D: Egy keret küldésre kész állapota és a sikeres átvitele között eltelt átlagos idő
Feltételezéseink
  Minden keret konstans/azonos méretű
  A csatorna zajmentes, hibák csak ütközések miatt történnek
  A keretek nem kerülnek sorokba az egyedi állomásokon
  Egy csatorna egy Poisson folyamként viselkedik

## Slide 16: ALOHA vizsgálata
Mivel S jelöli a „jó” átviteleket egy keret idő alatt és G jelöli az összes átviteli kísérletet egy keret idő alatt, így a következő összefüggést írhatjuk:
S = S(G) = G ´ (A „jó” átvitelek valószínűsége)
A sebezhetőségi idő egy keret sikeres átviteléhez: 2Tf
Azaz a „jó” átvitel valószínűsége megegyezik annak a valószínűségével, hogy a sebezhetőségi idő alatt nincs beérkező keret.

## Slide 17: ALOHA vizsgálata
t0
t0 + t
t0 + 2t
t0 + 3t
Ütközés – a kék keret elejével
van átfedés
Ütközés – a kék keret végével van átfedés
Sebezhetőség
Idő
Sebezhetőségi időintervallum a kékkel jelölt kerethez
t
Notes: 2

## Slide 18: ALOHA vizsgálata
Tudjuk, hogy:
Azaz most t = 2Tf és k = 0 (t legyen a seb. Idő, k=0, hogy ne érkezzen új keret a kék küldése során)

## Slide 19: ALOHA vizsgálata
S(G) = Ge-2G függvényt G szerint deriválva és az eredményt nullának tekintve az egyenlet megoldásával megkapjuk a maximális sikeres átvitelhez tartozó G értéket:
G = 0.5,
melyre S(G) = 1/2e = 0.18. Azaz a maximális throughput csak 18%-a a teljes kapacitásnak!!!
Notes: 2

## Slide 20: ALOHA vs TDMA
A TDMA esetén minden állomás vár a saját körére
  A várakozási idő arányos az állomások számával
Az Aloha esetén minden állomás azonnal küldhet
  Sokkal kisebb várakozási idő
  De sokkal kisebb csatorna kihasználtság
ALOHA Keret
ALOHA Keret
Idő
Sender A
Sender B
  Maximálisan a csatorna kapacitás kb. 18%-a érhető el
G
S(G)

## Slide 21: Réselt ALOHA
A csatornát azonos időrésekre bontjuk, melyek hossza pont egy keret átviteléhez szükséges idő.
Átvitel csak az időrések határán lehetséges
Algoritmus:
  Amikor egy új A keret küldésre kész:
    Az A keret kiküldésre kerül a (következő) időrés-határon
Notes: 2

## Slide 22: A réselt ALOHA vizsgálata
A sebezhetőségi idő a felére csökken!!!
Tudjuk, hogy:
Ez esetben t = Tf és továbbra is k = 0, amiből kapjuk, hogy:

## Slide 23: Réselt ALOHA
Protokoll
  Ugyanaz, mint az ALOHA
    Folytonos időmodell helyett diszkrét idő
  Csak időrés elején küldhetünk
Azaz a keretek vagy teljesen ütköznek, vagy egyáltalán nem
  37% átvitel vs. 18% (az „tiszta” ALOHA esetén)
  Azonban az állomásoknak egymáshoz szinkronizált órával kell rendelkezniük
G
S(G)

## Slide 24: Adatszóró (Broadcast) Ethernet
Eredetileg az Ethernet egy adatszóró technológia volt
Tee Connector
Terminator
Hub
Hubok és repeaterek mind 1. rétegbeli eszközök (csak fizikai)
10Base2
10BaseT és 100BaseT
T jelzi a csavart érpárt (Twisted Pair)
Repeater

## Slide 25: Vivőjel érzékelés Carrier Sense Multiple Access (CSMA)
További feltételezés
  Minden állomás képes belehallgatni a csatornába és így el tudja dönteni, hogy azt más állomás használja-e átvitelre

## Slide 26: 1-perzisztens CSMA protokoll
Vivőjel érzékelés van, azaz minden állomás belehallgathat a csatornába.
Folytonos időmodellt használ a protokoll
Algoritmus
Keret leadása előtt belehallgat a csatornába:
  Ha foglalt, akkor addig vár, amíg fel nem szabadul. Szabad csatorna esetén azonnal küld. (perzisztens)
  Ha szabad, akkor küld.
Ha ütközés történik, akkor az állomás véletlen hosszú ideig vár, majd újrakezdi a keret leadását.
Tulajdonságok
A terjedési késleltetés nagymértékben befolyásolhatja a teljesítményét.
Jobb teljesítményt mutat, mint az ALOHA protokollok.

## Slide 27: Nem-perzisztens CSMA protokoll
Vivőjel érzékelés van, azaz minden állomás belehallgathat a csatornába.
Folytonos időmodellt használ a protokoll
Mohóság kerülése
Algoritmus
Keret leadása előtt belehallgat a csatornába:
  Ha foglalt, akkor véletlen ideig vár (nem figyeli a forgalmat), majd kezdi előröl a küldési algoritmust. (nem-perzisztens)
  Ha szabad, akkor küld.
Ha ütközés történik, akkor az állomás véletlen hosszú ideig vár, majd újrakezdi a keret leadását.
Tulajdonságok
Jobb teljesítményt mutat, mint az 1-perzisztens CSMA protokoll. (intuitív)

## Slide 28: p-perzisztens CSMA protokoll
Vivőjel érzékelés van, azaz minden állomás belehallgathat a csatornába.
Diszkrét időmodellt használ a protokoll
Algoritmus
Adás kész állapotban az állomás belehallgat a csatornába:
  Ha foglalt, akkor vár a következő időrésig, majd megismétli az algoritmust.
  Ha szabad, akkor p valószínűséggel küld, illetve 1-p valószínűséggel visszalép a szándékától a következő időrésig. Várakozás esetén a következő időrésben megismétli az algoritmust. Ez addig folytatódik, amíg el nem küldi a keretet, vagy amíg egy másik állomás el nem kezd küldeni, mert ilyenkor úgy viselkedik, mintha ütközés történt volna.
Ha ütközés történik, akkor az állomás véletlen hosszú ideig vár, majd újrakezdi a keret leadását.

## Slide 29: CSMA áttekintés
Nem-perzisztens:
Átvitel ha szabad
Különben: késleltetés, újrapróbáljuk
Konstans v. változó
Késleltetés
Foglalt csatorna
Kész
1-perzisztens:
Átvitel amint a csatorna szabad
Ütközés esetén visszalépés, majd újrapróbáljuk
Idő
p-perzisztens:
Átvitel p valószínűséggel, ha a csatorna szabad
Különben: várunk 1 időegységet és újrapróbáljuk
CSMA perzisztencia
Nem-perzisztens
1-perzisztens
p-perzisztens
Notes: 2

## Slide 30: CSMA és ALOHA protokollok összehasonlítása
Egyszerű ALOHA
Réselt ALOHA
1- perzisztens CSMA
0,5- perzisztens CSMA
0,1- perzisztens CSMA
0,01- perzisztens CSMA
Nem perzisztens CSMA
Forrás: [1]

## Slide 31: CSMA/CD - CSMA ütközés detektálással (CD = Collision Detection)
Ütközés érzékelés esetén meg lehessen szakítani az adást. („Collision Detection”)
  Minden állomás küldés közben megfigyeli a csatornát,
  ha ütközést tapasztal, akkor megszakítja az adást, és véletlen ideig várakozik, majd újra elkezdi leadni a keretét.
Mikor lehet egy állomás biztos abban, hogy megszerezte magának a csatornát?
  Az ütközés detektálás minimális ideje az az idő, ami egy jelnek a két legtávolabbi állomás közötti átviteléhez szükséges.

## Slide 32: CSMA/CD
Egy állomás megszerezte a csatornát, ha minden más állomás érzékeli az átvitelét.
Az ütközés detektálás működéséhez szükséges a keretek hosszára egy alsó korlátot adnunk
Ethernet a CSMA/CD-t használja

## Slide 33: CSMA/CD
Carrier sense multiple access with collision detection
Alapvetés: a közeg lehetőséget ad a csatornába hallgatásra
Algoritmus
  Használjuk valamely CSMA variánst
  A keret kiküldése után, figyeljük a közeget, hogy történik-e ütközés
  Ha nem volt ütközés, akkor a keretet leszállítottuk
  Ha ütközés történt, akkor azonnal megszakítjuk a küldést
    Miért is folytatnánk hisz a keret már sérült…
  Alkalmazzuk az bináris exponenciális hátralék módszert az újraküldés során (binary exponential backoff)

## Slide 34: CSMA/CD Ütközések
A
B
C
D
Idő
t0
t1
Ütközés érzékelése és küldés felfüggesztése
Ütközések történhetnek
Az ütközéseket gyorsan észleljük és felfüggesztjük az átvitelt
Mi a szerepe a távolságnak, propagációs időnek és a keret méretének?
Az állomások térbeli helye

## Slide 35: Binary Exponential Backoff – Bináris exponenciális hátralék
Ütközés érzékelésekor a küldő egy ún. „jam” jelet küld
  Minden állomás tudomást szerezzen az ütközésről
Binary exponential backoff működése:
  Válasszunk egy k ∈ [0, 2n – 1] egyenletes eloszlás szerint, ahol n = az ütközések száma
  Várjunk k időegységet (keretidőt) az újraküldésig
  n felső határa 10, 16 sikertelen próbálkozás után pedig eldobjuk a keretet
A hátralék idő versengési résekre van osztva
Remember this number

## Slide 36: Binary Exponential Backoff
Tekintsünk két állomást, melyek üzenetei ütköztek
Első ütközés után: válasszunk egyet a két időrés közül
  A siker esélye az első ütközés után: 50%
  Átlagos várakozási idő: 1,5 időrés
Második ütközés után: válasszunk egyet a négy rés közül
  Sikeres átvitel esélye ekkor: 75%
  Átlagos várakozási idő: 2,5 rés
Általában az m. ütközés után:
  A sikeres átvitel esélye: 1-2-m
  Average delay (in slots): 0,5 + 2(m-1)

## Slide 37: Minimális keretméret
Miért 64 bájt a minimális keretméret?
  Az állomásoknak elég időre van szüksége az ütközés detektálásához
Mi a kapcsolat a keretméret és a kábelhossz között?
Propagation Delay (d)
  t időpont: Az A állomás megkezdi az átvitelt
  t + d időpont: A B állomás is megkezdi az átvitelt
  t + 2*d időpont: A érzékeli az ütközést
A
B
Alapötlet: Az A állomásnak 2*d ideig kell küldenie!

## Slide 38: CSMA/CD
CSMA/CD három állapota: versengés, átvitel és szabad.
Ahhoz, hogy minden ütközést észleljünk szükséges:
  Tf ≥ 2Tpg
  ahol Tf egy keret elküldéséhez szükséges idő
  és Tpg a propagációs késés A és B állomások között

## Slide 39: Minimális keretméret
Az A küldésének 2*d ideig kell tartania
  Min_keret = ráta (b/s) * 2 * d (s)
    … de mi az a d? propagációs késés, melyet a fénysebesség ismeretében ki tudunk számolni
    Propagációs késés (d) = távolság (m) / fénysebesség (m/s)
  Azaz:
  Min_keret = ráta (b/s) * 2 * távolság (m) / fényseb. (m/s)
Azaz a kábel összhossza ….
  Távolság = min_keret * fénysebesség /(2 * ráta)
10 Mbps Ethernet
A keretméret és a kábelhossz változik a gyorsabb szabványokkal…
(64B*8)*(2*108mps)/(2*107bps) = 5120 méter

## Slide 40: Minimális keretméret
Az A küldésének 2*d ideig kell tartania
  Min_keret = ráta (b/s) * 2 * d (s)
    … de mi az a d? propagációs késés, melyet a fénysebesség ismeretében ki tudunk számolni
    Propagációs késés (d) = távolság (m) / fénysebesség (m/s)
  Azaz:
  Min_keret = ráta (b/s) * 2 * távolság (m) / fényseb. (m/s)
Azaz a kábel összhossza ….
  Távolság = min_keret * fénysebesség /(2 * ráta)
(64B*8)*(2*108mps)/(2*107bps) = 5120 méter

## Slide 41: Kábelhossz példa
min_keret*fénysebesség/(2*ráta) = max_kábelhossz
(64B*8)*(2*108mps)/(2*10Mbps) = 5120 méter
Mi a maximális kábelhossz, ha a minimális keretméret 1024 bájtra változik?
  81,9 kilométer
Mi a maximális kábelhossz, ha a ráta 1 Gbps-ra változik?
  51 méter
Mi történik, ha mindkettő változik egyszerre?
  819 méter

## Slide 42: Maximális keretméret
Maximum Transmission Unit (MTU): 1500 bájt
Pro:
  Hosszú csomagokban levő biz hibák jelentős javítási költséget okozhatnak (pl. túl sok adatot kell újraküldeni)
Kontra:
  Több bájtot vesztegetünk el a fejlécekben
  Összességében nagyobb csomag feldolgozási idő
Adatközpontokban Jumbo keretek
  9000 bájtos keretek

## Slide 43
Köszönöm a figyelmet!