## Slide 1: Számítógépes Hálózatok
6. Előadás: Adatkapcsolati réteg IV.
& Hálózati réteg
Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

## Slide 2: Ütközésmentes protokollok
Motiváció
az ütközések hátrányosan hatnak a rendszer teljesítményére
  hosszú kábel, rövid keret
a CSMA/CD nem mindenhol alkalmazható
Feltételezések
N állomás van.
Az állomások 0-ától N-ig egyértelműen sorszámozva vannak.
Réselt időmodellt feltételezünk.

## Slide 3: Alapvető bittérkép protokoll - Egy helyfoglalásos megoldás
alapvető bittérkép eljárás
Működés
Az ütköztetési periódus N időrés
Ha az i-edik állomás küldeni szeretne, akkor a i-edik versengési időrésben egy 1-es bit elküldésével jelezheti. (adatszórás)
A versengési időszak végére minden állomás ismeri a küldőket. A küldés a sorszámok szerinti sorrendben történik meg.
1
1
1
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.
3.
7.
versengési időrés
1
1
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.
5.
versengési időrés
1
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2.
versengési időrés
adatkeretek

## Slide 4: Bináris visszaszámlálás protokoll 1/2
alapvető bittérkép eljárás hátrány, hogy az állomások számának növekedésével a versengési periódus hossza is nő
Működés
Minden állomás azonos hosszú bináris azonosítóval rendelkezik.
A forgalmazni kívánó állomás elkezdi a bináris címét bitenként elküldeni a legnagyobb helyi értékű bittel kezdve. Az azonos pozíciójú bitek logikai VAGY kapcsolatba lépnek ütközés esetén. Ha az állomás nullát küld, de egyet hall vissza, akkor feladja a küldési szándékát, mert van nála nagyobb azonosítóval rendelkező küldő.
A hoszt (0011)
B hoszt (0110)
C hoszt (1010)
D hoszt (1011)
0
0
1
1
1
–
–
0
0
0
–
–
1
1
1
–
–
0
1
1
D kerete

## Slide 5: Bináris visszaszámlálás protokoll 2/2
Következmény: a magasabb címmel rendelkező állomásoknak a prioritásuk is magasabb az alacsonyabb című állomásokénál
Mok és Ward módosítása
Virtuális állomás címek használata.
Minden sikeres átvitel után ciklikusan permutáljuk az állomások címét.
 | A | B | C | D | E | F | G | H
Kezdeti állapot | 100 | 010 | 111 | 101 | 001 | 000 | 011 | 110
D küldése után | 101 | 011 | 111 | 000 | 010 | 001 | 100 | 110
A küldése után | 000 | 100 | 111 | 001 | 011 | 010 | 101 | 110
Idő

## Slide 6: Korlátozott versenyes protokollok
Cél: Ötvözni a versenyhelyzetes és ütközésmentes protokollok jó tulajdonságait.
korlátozott versenyes protokoll – Olyan protokoll, amely kis terhelés esetén versenyhelyzetes technikát használ a kis késleltetés érdekében, illetve nagy terhelés mellett ütközésmentes technikát alkalmaz a csatorna jó kihasználása érdekében.
Szimmetrikus protokollok
Adott résben k állomás verseng, minden állomás p valószínűséggel adhat. A csatorna megszerzésének valószínűsége: .
Azaz a csatorna megszerzésének esélyeit a versenyhelyzetek számának csökkentésével érhetjük el.

## Slide 7: Adaptív fabejárási protokoll 1/2
Történeti háttér
1943 – Dorfman a katonák szifiliszes fertőzöttségét vizsgálta.
1979 – Capetanakis bináris fa reprezentáció az algoritmus számítógépes változatával.
A B C D E F G H
1
2
3
4
5
6
7
állomások
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

## Slide 8: Adaptív fabejárási protokoll 2/2
Működés
0-adik időrésben mindenki küldhet.
  Ha ütközés történik, akkor megkezdődik a fa mélységi bejárása.
A rések a fa egyes csomópontjaihoz vannak rendelve.
Ütközéskor rekurzívan az adott csomópont bal illetve jobb gyerekcsomópontjánál folytatódik a keresés.
Ha egy bitrés kihasználatlan marad, vagy pontosan egy állomás küld, akkor a szóban forgó csomópont keresése befejeződik.
Következmény
Minél nagyobb a terhelés, annál mélyebben érdemes kezdeni a keresést.

## Slide 9: Adaptív fabejárás példa
3.
Küldő állomások
0.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
A B C D E F G H

## Slide 10: Az adatkapcsolati réteg „legtetején”…
Bridging, avagy hidak
  Hogyan kapcsoljunk össze LAN-okat?
Funkciók:
  Keretek forgalomirányítása a LAN-ok között
Kihívások:
  Plug-and-play, önmagát konfiguráló
  Esetleges hurkok feloldása
Alkalmazási
Megjelenítési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 11: Visszatekintés
Pro: Egyszerű
  Olcsó és buta hardver
Kontra: Nem skálázható
  Több állomás = több ütközés = káosz
Az Ethernet eredetileg adatszóró technológia volt
Tee Connector
Terminator
Hub
Repeater

## Slide 12: LAN-ok összekapcsolása
A bridge-ek lekorlátozzák az ütközési tartományok méretét
  Jelentősen növelik a skálázhatóságot
  Kérdés: lehetne-e az egész Internet egy bridge-ekkel összekötött tartomány?
Hátrány: a bridge-ek sokkal komplexebb eszközök a hub-oknál
  Fizikai réteg VS Adatkapcsolati réteg
  Memória pufferek, csomag feldolgozó hardver és routing (útválasztó) táblák szükségesek
Hub
Hub

## Slide 13: Bridge-ek (magyarul: hidak)
Az Ethernet switch eredeti formája
Több IEEE 802 LAN-t kapcsol össze a 2. rétegben
Célok
  Ütközési tartományok számának csökkentése
  Teljes átlátszóság
    “Plug-and-play,” önmagát konfiguráló
    Nem szükségesek hw és sw változtatások a hosztokon/hub-okon
    Nem lehet hatással meglévő LAN operációkra
Hub

## Slide 14: Bridge-ek (magyarul: hidak)
Az Ethernet switch eredeti formája
Több IEEE 802 LAN-t kapcsol össze a 2. rétegben
Célok
  Ütközési tartományok számának csökkentése
  Teljes átlátszóság
    “Plug-and-play,” önmagát konfiguráló
    Nem szükségesek hw és sw változtatások a hosztokon/hub-okon
    Nem lehet hatással meglévő LAN operációkra
Hub
Keretek továbbítása
(MAC) címek tanulása
Feszítőfa (Spanning Tree) Algoritmus (a hurkok kezelésére)

## Slide 15: Keret Továbbító Táblák
00:00:00:00:00:DD | 1 | 3 perc
Minden bridge karbantart egy továbbító táblát (forwarding table)
MAC Cím | Port | Kor
00:00:00:00:00:AA | 1 | 1 perc
00:00:00:00:00:BB | 2 | 7 perc
00:00:00:00:00:CC | 3 | 2 mp

## Slide 16: Címek tanulása
Kézi beállítás is lehetséges, de…
  Időigényes
  Potenciális hiba forrás
  Nem alkalmazkodik a változásokhoz (új hosztok léphetnek be és régiek hagyhatják el a hálózatot)
Ehelyett: tanuljuk meg a címeket
  Tekintsük a forrás címeit a különböző portokon beérkező kereteknek --- képezzünk ebből egy táblázatot
Hub
00:00:00:00:00:AA
00:00:00:00:00:BB
Port 1
Port 2
00:00:00:00:00:BB | 2 | 0 minutes
MAC cím | Port | Kor
00:00:00:00:00:AA | 1 | 0 minutes
Töröljük a régi bejegyzéseket

## Slide 17: Címek tanulása
Kézi beállítás is lehetséges, de…
  Időigényes
  Potenciális hiba forrás
  Nem alkalmazkodik a változásokhoz (új hosztok léphetnek be és régiek hagyhatják el a hálózatot)
Ehelyett: tanuljuk meg a címeket
  Tekintsük a forrás címeit a különböző portokon beérkező kereteknek --- képezzünk ebből egy táblázatot
Hub
00:00:00:00:00:AA
00:00:00:00:00:BB
Port 1
Port 2
00:00:00:00:00:BB | 2 | 0 minutes
MAC cím | Port | Kor
00:00:00:00:00:AA | 1 | 0 minutes

## Slide 18: Hurkok problémája
<Src=AA, Dest=DD>
Ez megy a végtelenségig
  Hogyan állítható meg?
Távolítsuk el a hurkokat a topológiából
  A kábelek kihúzása nélkül
802.1 (LAN) definiál egy algoritmust feszítőfa fépítéséhez és karbantartásához, mely mentén lehetséges a keretek továbbítása
AA
Port 1
Hub
Port 1
Hub
Port 2
Port 2
AA | 1
AA | 1
BB
CC
DD
AA | 2
AA | 2
AA | 1
AA | 1

## Slide 19: Feszítőfa
Egy gráf éleinek részhalmaza, melyre teljesül:
  Lefed minden csomópontot
  Nem tartalmaz köröket
Továbbá a struktúra egy fa-gráf
1
4
2
5
6
3
7
1
4
2
5
6
3
7
5
1
4
2
6
3
7

## Slide 20: A 802.1 feszítőfa algoritmusa
Az egyik bride-et megválasztjuk a fa gyökerének
Minden bridge megkeresi a legrövidebb utat a gyökérhez
Ezen utak unióját véve megkapjuk a feszítőfát
A fa építése során a bridge-ek egymás között konfigurációs üzeneteket (Configuration Bridge Protocol Data Units [BPDUs]) cserélnek
  A gyökér elem megválasztásához
  A legrövidebb utak meghatározásához
  A gyökérhez legközelebbi szomszéd (next hop) állomás és a hozzá tartozó port azonosításához
  A feszítőfához tartozó portok kiválasztása

## Slide 21: Gyökér meghatározása
Kezdetben minden állomás feltételezi magáról, hogy gyökér
Bridge-ek minden irányba szétküldik a BPDU üzeneteiket:
A fogadott BPDU üzenet alapján, minden switch választ:
  Egy új gyökér elemet (legkisebb ismert Gyökér ID alapján)
  Egy új gyökér portot (melyik interfész megy a gyökér irányába)
  Egy új kijelölt bridge-et (a következő állomás a gyökérhez vezető úton)
Gyökér ID
Út költség a gyökérhez
Bridge ID

## Slide 22: Feszítőfa építése
0: 0/0
12: 12/0
3: 3/0
27: 27/0
41: 41/0
9: 9/0
68: 68/0
27: 0/1
12: 0/1
41: 3/1
68: 9/1
41: 0/2
3: 0/2
68: 3/2
9: 3/2
68: 0/3
9: 0/3

## Slide 23: Bridge-ek vs. Switch-ek Hidak vs. Kapcsolók
A bridge-ek lehetővé teszik hogy növeljük a LAN-ok kapacitását
  Csökkentik a sikeres átvitelhez szükséges elküldendő csomagok számát
  Kezeli a hurkokat
A switch-ek a bridge-ek speciális esetei
  Minden port egyetlen egy hoszthoz kapcsolódik
    Lehet egy kliens terminál
    vagy akár egy másik switch
  Full-duplex link-ek
  Egyszerűsített hardver: nincs szükség CSMA/CD-re!
  Különböző sebességű/rátájú portok is lehetségesek

## Slide 24: Kapcsoljuk össze az Internetet
Switch-ek képességei:
  MAC cím alapú útvonalválasztás a hálózatban
  Automatikusan megtanulja az utakat egy új állomáshoz
  Feloldja a hurkokat
Lehetne a teljes internet egy ily módon összekötött tartomány?
NEM
Notes: Flooding packets until routes figured out
No load balancing
Addressing!

## Slide 25: Korlátok
Nem hatékony
  Elárasztás ismeretlen állomások megtalálásához
Gyenge teljesítmény
  A feszítőfa nem foglalkozik a terhelés elosztással
  Hot spots
Nagyon gyenge skálázhatóság
  Minden switch-nek az Internet összes MAC címét ismerni kellene a továbbító táblájában!
  Az IP fogja ezt a problémát megoldani…

## Slide 26: Hálózati réteg
Szolgáltatás
  Csomagtovábbítás
  Útvonalválasztás
  Csomag fragmentálás kezelése
  Csomag ütemezés
  Puffer kezelés
Interfész
  Csomag küldése egy adott végpontnak
Protokoll
  Globálisan egyedi címeket definiálása
  Routing táblák karbantartása
Példák: Internet Protocol (IPv4), IPv6
Alkalmazási
Megjelenítési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 27: Forgalomirányító algoritmusok
Definíció
A hálózati réteg szoftverének azon része, amely azért a döntésért felelős, hogy a bejövő csomag melyik kimeneti vonalon kerüljön továbbításra.
A folyamat két jól-elkülöníthető lépésre bontható fel:
  Forgalomirányító táblázatok feltöltése és karbantartása.
  Továbbítás.
Elvárások
helyesség, egyszerűség, robosztusság, stabilitás, igazságosság, optimalitás és hatékonyság
Algoritmus osztályok
  Adaptív algoritmusok
    A topológia és rendszerint a forgalom is befolyásolhatja a döntést
  Nem-adaptív algoritmusok
    offline meghatározás, betöltés a router-ekbe induláskor

## Slide 28: Forgalomirányító algoritmusok
Különbségek az egyes adaptív algoritmusokban
  Honnan kapják az információt?
    szomszédok, helyileg, minden router-től
  Mikor változtatják az útvonalakat?
    meghatározott másodpercenként, terhelés változásra, topológia változásra
  Milyen mértékeket használnak az optimalizáláshoz?
    távolság, ugrások (hops) száma, becsült késleltetés

## Slide 29: Optimalitási elv
Ha J router az I router-től K router felé vezető optimális útvonalon helyezkedik el, akkor a J-től a K-ig vezető útvonal ugyanerre esik.
  Következmény
  Az összes forrásból egy célba tartó optimális utak egy olyan fát alkotnak, melynek a gyökere a cél. Ezt nevezzük nyelőfának.
J
I
K
D
C
B
A
K nyelőfája
K
A
B
C
J
I
D

## Slide 30: Legrövidebb út alapú forgalomirányítás
Alhálózat reprezentációja
Az alhálózat tekinthető egy gráfnak, amelyben minden router egy csomópontnak és minden él egy kommunikációs vonalnak (link) felel meg. Az éleken értelmezünk egy nem-negatív súlyfüggvényt, amelyek a legrövidebb utak meghatározásánál használunk.
G=(V,E) gráf reprezentálja az alhálózatot
P útvonal súlya:
A
B
E
C
F
D
kommunikációs vonal (link)
router
1
5
2
1
2
1
1
3
súly

## Slide 31: Távolságvektor alapú forgalomirányítás
Dinamikus algoritmusoknak 2 csoportja van:
  távolságvektor alapú illetve (distance vector routing)
  kapcsolatállapot alapú (link-state routing)
Távolságvektor alapú: Minden router-nek egy táblázatot kell karbantartania, amelyben minden célhoz szerepel a legrövidebb ismert távolság, és annak a vonalnak az azonosítója, amelyiken a célhoz lehet eljutni. A táblázatokat a szomszédoktól származó információk alapján frissítik.
  Elosztott Bellman-Ford forgalomirányítási algoritmusként is nevezik.
  ARPANET eredeti forgalomirányító algoritmusa ez volt. RIP (Routing Information Protocol) néven is ezt használták.
Notes: Routing Information Protocol

## Slide 32: Távolságvektor alapú forgalomirányítás Elosztott Bellman-Ford algoritmus
Környezet és működés
Minden csomópont csak a közvetlen szomszédjaival kommunikálhat.
Aszinkron működés.
Minden állomásnak van saját távolság vektora. Ezt periodikusan elküldi a direkt szomszédoknak.
A kapott távolság vektorok alapján minden csomópont új táblázatot állít elő.
E
F
C
B
D
A
3
3
2
1
1
3
2
Cél | Ktsg.
A | 5
B | 2
D | 2
E | 4
F | 1
C állomás
DV táblája
Nincs bejegyzés C-hez
Kezdetben csak a közvetlen szomszédokhoz van info
  Más célállomások költsége = ∞
Végül kitöltött vektort kapunk
Notes: A direkt szomszédokhoz ismeri a késleltetést.

## Slide 33: Distance Vector Initialization
Dest. | Cost | Next
B | 2 | B
C | 7 | C
D | ∞ | 
2
3
1
A
B
C
D
1
7
Node A
Dest. | Cost | Next
A | 2 | A
C | 1 | C
D | 3 | D
Node B
Dest. | Cost | Next
A | 7 | A
B | 1 | B
D | 1 | D
Node C
Dest. | Cost | Next
A | ∞ | 
B | 3 | B
C | 1 | C
Node D
Initialization:
for all neighbors V do
if V adjacent to A
D(A, V) = c(A,V);
else
D(A, V) = ∞;
…

## Slide 34: Distance Vector: 1st Iteration
Dest. | Cost | Next
B | 2 | B
C | 7 | C
D | ∞ | 
2
3
1
A
B
C
D
1
7
Node A
Dest. | Cost | Next
A | 2 | A
C | 1 | C
D | 3 | D
Node B
Dest. | Cost | Next
A | 7 | A
B | 1 | B
D | 1 | D
Node C
Dest. | Cost | Next
A | ∞ | 
B | 3 | B
C | 1 | C
Node D
…
loop:
…
else if (update D(V, Y) received from V)
for all destinations Y do
if (destination Y through V)
D(A,Y) = D(A,V) + D(V, Y);
else
D(A, Y) =
min(D(A, Y),
D(A, V) + D(V, Y));
if (there is a new min. for dest. Y)
send D(A, Y) to all neighbors
forever
8
C
D(A,D) = min(D(A,D), D(A,C)+D(C,D))
= min(∞, 7 + 1) = 8
3
B
5
B
D(A,C) = min(D(A,C), D(A,B)+D(B,C))
= min(7, 2 + 1) = 3
D(A,D) = min(D(A,D), D(A,B)+D(B,D))
= min(8, 2 + 3) = 5
2
C
4
B
3
B

## Slide 35: Distance Vector: End of 3rd Iteration
Dest. | Cost | Next
B | 2 | B
C | 3 | B
D | 4 | B
2
3
1
A
B
C
D
1
7
Node A
Dest. | Cost | Next
A | 2 | A
C | 1 | C
D | 2 | C
Node B
Dest. | Cost | Next
A | 3 | B
B | 1 | B
D | 1 | D
Node C
Dest. | Cost | Next
A | 4 | C
B | 2 | C
C | 1 | C
Node D
…
loop:
…
else if (update D(V, Y) received from V)
for all destinations Y do
if (destination Y through V)
D(A,Y) = D(A,V) + D(V, Y);
else
D(A, Y) =
min(D(A, Y),
D(A, V) + D(V, Y));
if (there is a new min. for dest. Y)
send D(A, Y) to all neighbors
forever
Nothing changes, algorithm terminates
Until something changes…

## Slide 36: Elosztott Bellman-Ford algoritmus – példa
E
F
C
B
D
A
A | cost | N. Hop
B | 3 | B
C | ∞ | -
D | ∞ | -
E | 2 | E
F | ∞ | -
A | 3
B | 0
C | ∞
D | 3
E | ∞
F | 1
A | cost | N. Hop
B | 3 | B
C | ∞ | -
D | 6 | B
E | 2 | E
F | 4 | B
A | cost | N. Hop
B | 3 | B
C | 5 | B
D | 6 | B
E | 2 | E
F | 4 | B
3
3
2
1
1
3
2
Becsült késleltetés
A-tól kezdetben
B vektora A-nak
Új becsült késleltetés A-tól
Új becsült késleltetés A-tól
…
A | 0
B | 3
C | ∞
D | 6
E | 2
F | 4
A vektora B-nek és E-nek
A | 2
B | ∞
C | ∞
D | ∞
E | 0
F | 3
E vektora A-nak
Notes: ALHÁLÓZATBAN LÉVŐ ÖSSZES ROUTER SZERINT INDEXELVE
A megelőző saját táblázatot nem használja

## Slide 37
4
1
A
B
C
50
loop:
wait (link cost update or update message)
if (c(A,V) changes by d)
for all destinations Y through V do
D(A,Y) = D(A,Y) + d
else if (update D(V, Y) received from V)
for all destinations Y do
if (destination Y through V)
D(A,Y) = D(A,V) + D(V, Y);
else
D(A, Y) = min(D(A, Y), D(A, V) + D(V, Y));
if (there is a new minimum for destination Y)
send D(A, Y) to all neighbors
forever
1
Node B
Node C
Time
D | C | N
A | 4 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 1 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 1 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 2 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 1 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 2 | B
B | 1 | B
Link Cost Changes,
Algorithm Starts
Algorithm Terminates
Good news travels fast
Notes: Change circles to rectangles, don’t block the text

## Slide 38: Távolság vektor protokoll – Végtelenig számolás problémája (count to infinity)
A
B
C
Node B
Node C
Time
D | C | N
A | 1 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 2 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 3 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 2 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 3 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 4 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 5 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 4 | B
B | 1 | B
Notes: Konvergál a helyes válaszhoz, de lassan teszi.
Késleltetés mértékegysége legyen az ugrások száma.
Jó hír terjedése A megjavul (A addig végtelen súllyal szerepel.) leghosszabb útnyi csere kell.
Végtelen választása … (hop/késleltetés)
ROBOSZTUSSÁG??

## Slide 39: Példa - Count to Infinity Problem
4
1
A
B
C
50
60
Node B
Node C
Time
D | C | N
A | 4 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 6 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 6 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 7 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 8 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 7 | B
B | 1 | B
Node B knows D(C, A) = 5
However, B does not know the path is C  B  A
Thus, D(B,A) = 6 !
Bad news travels slowly

## Slide 40: Elosztott Bellman-Ford algoritmus – Végtelenig számolás problémája
Probléma
A „jó hír” gyorsan terjed.
A „rossz hír” lassan terjed.
Azaz ciklusok keletkezhetnek.
Lehetséges megoldás:
  „split horizon with poisoned reverse”: negatív információt küld vissza arról a szomszédjának, amit tőle „tanult”. (RFC 1058)
Notes: Osztott láthatár tiltott visszaúttal
A path vektor a megoldás. (BGP) ELDÖNTENI, hogy rajta van-e az úton

## Slide 41: Split horizon with Poisoned Reverse
4
1
A
B
C
50
60
Node B
Node C
Time
D | C | N
A | 4 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 60 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 60 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 50 | A
B | 1 | B
D | C | N
A | 51 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 50 | A
B | 1 | B
Ha C B-n keresztül irányítja a forgalmat A állomáshoz
  C állomás B-nek D(C, A) = ∞ távolságot küld
  Azaz B állomás nem fog C-n keresztül irányítani az A-ba menő forgalmat

## Slide 42: Vége
Köszönöm a figyelmet!