## Slide 1: Számítógépes Hálózatok
3. Előadás: Fizikai réteg II.rész Adatkapcsolati réteg
Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

## Slide 2
Csatorna hozzáférés módszerei

## Slide 3: Multiplexálás
Lehetővé teszi, hogy több jel egy időben utazzon egy fizikai közegen
Több jel átvitele érdekében a csatornát logikailag elkülönített kisebb csatornákra (alcsatornákra) bontjuk
A küldő oldalon szükséges egy speciális eszköz (multiplexer), mely a jeleket a csatorna megfelelő alcsatornáira helyezi

## Slide 4: Térbeli multiplexálás
Ez a legegyszerűbb multiplexálási módszer.
Angolul Space-Division Multiplexing
Vezetékes kommunikáció esetén minden egyes csatornához külön pont-pont vezeték tartozik.
Vezeték nélküli kommunikáció esetén minden egyes csatornához külön antenna rendelődik.

## Slide 5: Frekvencia multiplexálás
Olyan módszertan, amelyben egy kommunikációs csatornán több szignál kombinációja adja az átvitelt.
Minden szignálhoz más frekvencia tartozik.
Angolul Frequency-Division Multiplexing
Tipikusan analóg vonalon használják.
Többféle megvalósítása van:
  XOR a szignálokon véletlen bitsorozattal,
  pszeudo véletlen szám alapú választás

## Slide 6: Hullámhossz multiplexálás
Optikai kábeleknél alkalmazzák.
Angolul Wavelength-Division Multiplexing
TR1
TR2
TR3
TR4
W
D
M
W
D
M
TR1
TR2
TR3
TR4
Notes: Több szignált kombinál össze lézersugarakkal különféle infravörös hullámhosszokon az optikai kábelen történő átvitelhez,
míg a fogadó oldalon különféle filterek használ a
hullámhosszok elkülönítésére.
MINDEN EGYES LÉZER önálló szignál halmazt alkalmaz
Jeladó (TR)
Klasszikus változatban 2 hullámhossz volt

## Slide 7: Időbeli multiplexálás
Több párhuzamos adatfolyam átvitelét a jelsorozat rövid időintervallumokra szegmentálásával oldja meg.
Diszkrét időszeletek használata. Minden állomás saját időszeletet kap.
Angolul Time-Division Multiplexing
A
B
C
A
B
C
T
D
M
T
D
M
A
B
B
C
A
C

## Slide 8: Code Division Multiple Access 1/3
a harmadik generációs mobiltelefon hálózatok alapját képezi (IS-95 szabvány)
minden állomás egyfolytában sugározhat a rendelkezésre álló teljes frekvenciasávon
Feltételezi, hogy a többszörös jelek lineárisan összeadódnak.
Kulcsa: a hasznos jel kiszűrése
Algoritmus
minden bitidőt m darab rövid intervallumra osztunk, ezek a töredékek (angolul chip)
minden állomáshoz egy m bites kód tartozik, úgynevezett töredéksorozat (angolul chip sequence)
Ha 1-es bitet akar továbbítani egy állomás, akkor elküldi a saját töredéksorozatát.
Ha 0-es bitet akar továbbítani egy állomás, akkor elküldi a saját töredéksorozatának egyes komplemensét.

## Slide 9: Code Division Multiple Access 2/3
m-szeres sávszélesség válik szükségessé, azaz szórt spektrumú kommunikációt valósít meg
szemléltetésre bipoláris kódolást használunk:
  bináris 0 esetén -1; bináris 1 esetén +1
  az állomásokhoz rendelt töredék sorozatok páronként ortogonálisak

## Slide 10: Code Division Multiple Access 3/3
szinkron esetben a Walsh mátrix oszlopai vagy sorai egyszerű módon meghatároznak egy kölcsönösen ortogonális töredék sorozat halmazt
, ,

## Slide 11: Code Division Multiple Access példa
A állomás
Chip kódja legyen (1,-1).
Átvitelre szánt adat legyen 1011
Egyedi szignál előállítása az (1,0,1,1) vektorra:
  ((1,-1),(-1,1),(1,-1),(1,-1))
Szignál modulálása a csatornára.
B állomás
Chip kódja legyen (1,1).
Átvitelre szánt adat legyen 0011
Egyedi szignál előállítása az (0,0,1,1) vektorra:
  ((-1,-1),(-1,-1),(1,1),(1,1))
Szignál modulálása a csatornára.
((1+(-1),(-1)+(-1)),((-1)+(-1),1+(-1)),(1+1,(-1)+1),(1+1,(-1)+1)) = (0,-2,-2,0,2,0,2,0)

## Slide 12: Code Division Multiple Access példa
Vevő 1
Ismeri B chip kódját: (1,1).
Visszakódolás az ismert kóddal:
  ((0,-2)*(1,1),(-2,0)*(1,1),(2,0)*(1,1),(2,0)*(1,1))
Kapott (-2,-2,2,2) eredmény értelmezése:
  (-,-,+,+), azaz 0011 volt az üzenet B-től.
Vevő 2
Ismeri A chip kódját: (1,-1).
Visszakódolás az ismert kóddal:
  ((0,-2)*(1,-1),(-2,0)*(1,-1),(2,0)*(1,-1) ,(2,0)*(1,-1))
Kapott (2,-2,2,2) eredmény értelmezése:
  (+,-,+,+), azaz 1011 volt az üzenet A-tól.
((1+(-1),(-1)+(-1)),((-1)+(-1),1+(-1)),(1+1,(-1)+1),(1+1,(-1)+1)) = ((0,-2),(-2,0),(2,0),(2,0))

## Slide 13: Médium többszörös használata összefoglalás
Tér-multiplexálás avagy SDM (párhuzamos adatátviteli csatornák)
  cellurális hálózatok
Frekvencia-multiplexálás avagy FDM(a frekvencia tartomány felosztása és küldőhöz rendelése)
  „Direct Sequence Spread Spectrum” (XOR a szignálokon véletlen bitsorozattal)
  „Frequency Hopping Spread Spectrum” (pszeudo véletlen szám alapú választás)
Idő-multiplexálás avagy TDM (a médium használat időszeletekre osztása és küldőhöz rendelése)
  diszkrét idő szeletek (slot)
  koordináció vagy merev felosztás kell hozzá
Hullámhossz-multiplexálás avagy WDM (optikai frekvencia-multiplexálás)
Kód multiplexálás avagy CDM (mobil kommunikációban használatos)
Notes: FHSS gyors/lassú váltás átviteli bitenként

## Slide 14: Adatkapcsolati réteg

## Slide 15: Adatkapcsolati réteg
Szolgáltatás
  Adatok keretekre tördelése: határok a csomagok között
  Közeghozzáférés vezérlés (MAC)
  Per-hop megbízhatóság és folyamvezérlés
Interfész
  Keret küldése két közös médiumra kötött eszköz között
Protokoll
  Fizikai címzés (pl. MAC address, IB address)
Példák: Ethernet, Wifi, InfiniBand
Alkalmazási
Megjelenítési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 16: Adatkapcsolati réteg
Funkciók:
  Adat blokkok (keretek/frames) küldése eszközök között
  A fizikai közeghez való hozzáférés szabályozása
Legfőbb kihívások:
  Hogyan keretezzük az adatokat?
  Hogyan ismerjük fel a hibát?
  Hogyan vezéreljük a közeghozzáférést (MAC)?
  Hogyan oldjuk fel vagy előzzük meg az ütközési helyzeteket?
Alkalmazási
Megjelenítési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 17: Adatkapcsolati réteg
Feladatai
  jól definiált szolgálati interfész biztosítása a hálózati rétegnek:
    nyugtázatlan összeköttetés alapú szolgálat;
    nyugtázott összeköttetés nélküli szolgálat;
    nyugtázott összeköttetés alapú szolgálat (3 fázis);
  átviteli hibák kezelése;
  adatforgalom szabályozása (elárasztás elkerülése)
Notes: A nyugtázás nem elvárás ebben a rétegben, pusztán optimalizációs célokat szolgál.

## Slide 18
Keret képzés / Keretezés / Framing

## Slide 19: Keret képzés/Keretezés/Framing
A bitek kódolását a fizikai réteg határozza meg
A következő lépés az adatblokkok „kódolása”
  Csomag-kapcsolt hálózatok
    Minden csomag útvonal (routing) információt is tartalmaz
    Az adathatárokat ismernünk kell a fejlécek olvasásához
  a fizikai réteg nem garantál hibamentességet, az adatkapcsolati réteg feladata a hibajelzés illetve a szükség szerint javítás
    Megoldás: keretekre tördelése a bitfolyamnak, és ellenőrző összegek számítása
  a keretezés nem egyszerű feladat, mivel megbízható időzítésre nem nagyon van lehetőség
Keret képzés fajtái
  Bájt alapú protokollok
  Bit alapú protokollok
  Óra alapú protokollok

## Slide 20: Bájt alapú: Karakterszámlálás
a keretben lévő karakterek számának megadása a keret fejlécében lévő mezőben
a vevő adatkapcsolati rétege tudni fogja a keret végét
Probléma: nagyon érzékeny a hibára a módszer
Hibátlan átvitel:
Átviteli hiba:
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Karakterek száma
5
1
2
3
4
7
6
7
8
9
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Karakterek számként lesz értelmezve

## Slide 21: Bájt alapú: Bájt beszúrás (Byte Stuffing)
Egy speciális FLAG bájt (jelölő bájt) jelzi az adat keret elejét és végét
  Korábban két speciális bájtot használtak: egyet a keret elejéhez és egyet a végéhez
Probléma: Mi van, ha a FLAG szerepel az adat bájtok között is?
  Szúrjunk be egy speciális ESC (Escape) bájtot az „adat” FLAG elé
  Mi van ha ESC is szerepel az adatban?
    Szúrjunk be egy újabb ESC bájtot elé.
  Hasonlóan a C stringeknél látottakhoz:
    printf(“You must \”escape\” quotes in strings”);
    printf(“You must \\escape\\ forward slashes as well”);
Pont-pont alapú protokollok használják: modem, DSL, cellular, …
Adat
FLAG
FLAG
FLAG
ESC
ESC
ESC

## Slide 22: Bájt beszúrás példa
H | E | L | L | O | [SPACE] | [ESC]
[FLAG] | H | E | L | L | O | [SPACE] | [ESC] | [ESC] | [FLAG]
Keretezendő adat
Keretezett adat
bájt beszúrás

## Slide 23: Bit alapú: Bit beszúrás (Bit stuffing)
Minden keret speciális bitmintával kezdődik és végződik (hasonlóan a bájt beszúráshoz)
  A kezdő és záró bitsorozat ugyanaz
  Például: 01111110 a High-level Data Link Protocol (HDLC) esetén
A Küldő az adatban előforduló minden 11111 részsorozat elé 0 bitet szúr be
  Ezt nevezzük bit beszúrásnak
A Fogadó miután az 11111 részsorozattal találkozik a fogadott adatban:
  111110  eltávolítja a 0-t (mivel ez a beszúrás eredménye volt)
  111111  ekkor még egy bitet olvas
    1111110  keret vége
    1111111  ez hiba, hisz ilyen nem állhat elő a küldő oldalon. Eldobjuk a keretet!
Hátránya: legrosszabb esetben 20% teljesítmény csökkenés
Mi történik ha a záró bitminta meghibásodik?
Adat
01111110
01111110
Notes: HDLC used in SoNET phone

## Slide 24: Példa bit beszúrásra
az átvitelre szánt bitsorozat bitbeszúrás előtt
az átvitelre szánt bitsorozat bitbeszúrás után (fejléc nélkül)
a vevőnél megjelenő üzenet a redundáns bitek eltávolítása után
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
Beszúrt bitek

## Slide 25: Óra alapú keretezés: SONET
Synchronous Optical Network
  Nagyon gyors optikai kábelen való átvitel
  STS-n, e.g. STS-1: 51.84 Mbps, STS-768: 36.7 Gbps
Az STS-1 keretei rögzített mérettel rendelkeznek
  9*90 = 810 bájt  810 bájt fogadása után újabb keret-kezdő mintázat keresése
  Minden keret küldése/fogadása pontosan 125 s
A fizikai részhez tartozik:
  A bitek NRZ kódolással kerülnek átvitelre
  Payload egy speciális 127-bites mintával van XOR kódolva
    A hosszú 0 és 1sorozatok elkerülése végett
90 oszlop
9 sor
Payload/szállított adat
Overhead
Speciális kezdő mintázat

## Slide 26
Hiba felügyelet

## Slide 27: Zaj kezelése
A fizikai világ eredendően zajos
  Interferencia az elektromos kábelek között
  Áthallás a rádiós átvitelek között, mikrosütő, …
  Napviharok
Hogyan detektáljuk a bithibákat az átvitelben?
Hogyan állítsuk helyre a hibát?

## Slide 28: Bithibák definíciók és példák
egyszerű bithiba – az adategység 1 bitje nulláról egyre avagy egyről nullára változik. Például:
csoportos hiba (angolul burst error) – Az átviteli csatornán fogadott bitek egy olyan folytonos sorozata, amelynek az első és utolsó szimbóluma hibás, és nem létezik ezen két szimbólummal határolt részsorozatban olyan m hosszú részsorozat, amelyet helyesen fogadtunk volna a hiba burst-ön belül. A definícióban használt m paramétert védelmi övezetnek (guard band) nevezzük. (Gilbert-Elliott modell)
0 1 1 0 0 0 1 0
0 1 1 0 1 0 1 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
5 hosszú csoportos hiba
KÜLDŐ
VEVŐ
KÜLDŐ
VEVŐ
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
7 hosszú csoportos hiba
KÜLDŐ
VEVŐ
Pl. m=3
Pl. m=3
Notes: m a védelmi zóna hossza

## Slide 29: Naiv hibadetektálás
Ötlet: küldjünk két kópiát minden egyes keretből
  if (memcmp(frame1, frame2) != 0) { JAJ, HIBA TÖRTÉNT! }
Miért rossz ötlet ez?
  Túl magas ára van / a hatékonyság jelentősen lecsökken
  Gyenge hibavédelemmel rendelkezik
    Lényegében a duplán elküldött adat azt jelenti, hogy kétszer akkora esélye lesz a meghibásodásnak

## Slide 30: Paritás Bit
1-bit hiba detektálható
2-bit hiba nem detektálható
Nem megbízható burstös hibák esetén
Ötlet: egy extra bitet adunk a bitsorozathoz úgy, hogy az egyesek száma végül páros legyen
  Példa: 7-bites ASCII karakterek + 1 paritásbit
0101001
1
0
1
1
1
1011110
0110100
1101001
0001110
1
10

## Slide 31: Hiba vezérlés
Stratégiák
  Hiba javító kódok
    Előre hibajavítás
    Forward Error Correction (FEC)
    kevésbé megbízható csatornákon célszerűbb
  Hiba detektálás és újraküldés
    Automatic Repeat Request (ARQ)
    megbízható csatornákon olcsóbb

## Slide 32: Hiba vezérlés
Célok
  Hiba detektálás
    javítással
      Forward error correction
    Javítás nélkül -> pl. eldobjuk a keretet
      Utólagos hibajavítás
      A hibás keret újraküldése
  Hiba javítás
    Hiba detektálás nélkül
      Pl. hangátvitel

## Slide 33: Redundancia
Redundancia szükséges a hiba vezérléshez
Redundancia nélkül
  2m lehetséges üzenet írható le m biten
  Mindegyik helyes (legal) üzenet és fontos adatot tartalmazhat
  Ekkor minden hiba egy új helyes (legal) üzenetet eredményez
    A hiba felismerése lehetetlen
Hogyan ismerjük fel a hibát???
Helyes keretek
Összes lehetséges keret

## Slide 34: Redundancia
Egy keret felépítése:
  m adat bit (ez az üzenet)
  r redundáns/ellenőrző bit
    Az üzenetből számolt, új információt nem hordoz
  A teljes keret hossza: n = m + r
Az így előálló n bites bitsorozatot n hosszú kódszónak nevezzük!
Helyes keretek
Összes lehetséges keret

## Slide 35: Error

## Slide 36: Elméleti alapok
Tegyük fel, hogy a keret m bitet tartalmaz. (üzenet bitek)
A redundáns bitek száma legyen r. (ellenőrző bitek)
A küldendő keret tehát n=m+r bit hosszú. (kódszó)
Hamming távolság
Az olyan bitpozíciók számát, amelyeken a két kódszóban különböző bitek állnak, a két kódszó Hamming távolságának nevezzük.
  Jelölés: d(x,y)
Legyen S egyenlő hosszú bitszavak halmaza, ekkor S Hamming távolsága az alábbi:
  Jelölés: d(S)
A Hamming távolság egy metrika.
Notes: Egyenlőség tulajdonság, szimmetrikus, háromszög egyenlőtlenség

## Slide 37: Példa Hamming távolságra
Legyen .
Mi lesz a halmaz Hamming távolsága?
  d(S) = 5
0000000000
0000011111
1111100000
1111111111
5
5
5
5
10
10

## Slide 38: Hamming távolság használata
S halmaz legyen a megengedett azonos hosszú kódszavak halmaza.
d(S)=1 esetén
  nincs hibafelismerés
  megengedett kódszóból megengedett kódszó állhat elő 1 bit megváltoztatásával
d(S)=2 esetén
  ha az u kódszóhoz létezik olyan x megengedett kódszó, amelyre d(u,x)=1, akkor hiba történt.
  Feltéve, hogy az u és v megengedett kódszavak távolsága minimális, akkor a következő összefüggésnek teljesülnie kell: .
  Azaz egy bithiba felismerhető, de nem javítható.
u
v
x
1
1
2

## Slide 39: Hamming korlát bináris kódkönyvre 1/3
Tétel
Minden kód , ahol . Akkor teljesül az alábbi összefüggés:
Bizonyítás
Hány olyan bitszó létezik, amely egy tetszőleges kódszótól pontosan távolságra helyezkedik el?
  Pontosan lehetőség van.
Hány olyan bitszó létezik, amely egy tetszőleges kódszótól legfeljebb távolságra helyezkedik el?
    Pontosan lehetőség van.

## Slide 40: Hamming korlát bináris kódkönyvre 2/3
Lássuk be, hogy egy tetszőleges bitszóhoz legfeljebb egy legális kódszó létezhet, amelyre teljesül.
  Indirekt tegyük fel, hogy létezhet két legális kódszó is a kódkönyvben, jelölje őket és . Ekkor viszont az alábbi két feltétel együttesen teljesül:
  és
  Mi a két kódszó távolsága?
  Ez viszont ellentmond annak hogy a kódkönyv Hamming távolsága , azaz az indirekt feltevésünk volt hibás. Vagyis tetszőleges bitszóhoz legfeljebb egy legális kódszó létezhet, amely a kódkönyv minimális távolságának felénél közelebb van a bitszóhoz.

## Slide 41: Hamming korlát bináris kódkönyvre 3/3
A kódszavak sugarú környezeteiben található bitszavak egymással diszjunkt halmazainak uniója legfeljebb az -hosszú bitszavak halmazát adhatja ki. Vagyis formálisan:
Kódszó
Bitszó, amely nem kódszó
Jelmagyarázat

## Slide 42: Hibafelismerés és javítás Hamming távolsággal
Hibafelismerés
d bit hiba felismeréséhez a megengedett keretek halmazában legalább d+1 Hamming távolság szükséges.
Hibajavítás
d bit hiba javításához a megengedett keretek halmazában legalább 2d+1 Hamming távolság szükséges
Definíciók
  Egy kód rátája . (a hatékonyságot karakterizálja)
  Egy kód távolsága . (a hibakezelési lehetőségeket karakterizálja)
A jó kódoknak a rátája és a távolsága is nagy.

## Slide 43: Hiba felismerés
d bithiba felismeréséhez legalább d+1 Hamming távolságú kód szükséges.

## Slide 44: Hiba javítás
d bithiba javításához legalább 2d+1 Hamming-távolságú kód szükséges.

## Slide 45: Újra a paritás bit használata 1/4
a paritásbitet úgy választjuk meg, hogy a kódszóban levő 1-ek száma páros (vagy páratlan)
  Odd parity – ha az egyesek száma páratlan, akkor 0 befűzése; egyébként 1-es befűzése
  Even parity – ha az egyesek száma páros, akkor 0 befűzése; egyébként 1-es befűzése
1101011
Üzenet
11010110
Odd parity használata
11010111
Even parity használata
5 darab
1-es bit

## Slide 46: Paritás bit használata 2/4
Egy paritást használó módszer (Hamming)
a kódszó bitjeit számozzuk meg 1-gyel kezdődően;
2 egészhatvány sorszámú pozíciói lesznek az ellenőrző bitek, azaz 1,2,4,8,16,…;
a maradék helyeket az üzenet bitjeivel töltjük fel;
mindegyik ellenőrző bit a bitek valamilyen csoportjának a paritását állítja be párosra (vagy páratlanra)
egy bit számos paritásszámítási csoportba tartozhat:
  k pozíciót írjuk fel kettő hatványok összegeként, a felbontásban szereplő ellenőrző pozíciók ellenőrzik a k-adik pozíciót
  Példa: k=13-ra k=1+4+8, azaz az első, a negyedik illetve a nyolcadik ellenőrző bit fogja ellenőrizni

## Slide 47: Paritás bit használata - példa 3/4
Az ASCII kód 7 biten ábrázolja a karaktereket
A példában Even parity-t használunk
Üzenet bitek kódszóban lévő pozíciónak felbontásai
ASCII karakter | ASCII decimális | Üzenet forrás bitjei | Az előállt kódszavak
E | 69 | 1000101 | 10100000101
L | 76 | 1001100 | 10110011100
T | 84 | 1010100 | 00110101100
E | 69 | 1000101 | 10100000101
 | 32 | 0100000 | 10001100000
I | 73 | 1001001 | 11110011001
K | 75 | 1001011 | 00110010011
Notes: Even parity

## Slide 48: Paritás bit használata 4/4
a vevő az üzenet megérkezésekor 0-ára állítja a számlálóját, ezt követően megvizsgálja a paritás biteket, ha a k-adik paritás nem jó, akkor a számlálóhoz ad k-t
Ha a számláló 0 lesz, akkor érvényes kódszónak tekinti a vevő a kapott üzenetet; ha a számláló nem nulla, akkor a hibás bit sorszámát tartalmazza, azaz ha például az első, a második és nyolcadik bit helytelen, akkor a megváltozott bit a tizenegyedik.
10100100101
Fogadott E karakter
Számláló = 2 + 4
Számláló != 0
11110011100
Fogadott L karakter
Számláló = 2
Számláló != 0

## Slide 49
Köszönöm a figyelmet!