## Slide 1: Számítógépes hálózatok
Nyolcadik előadás – Hálózati réteg, forgalomirányítási protokollok, címzés
Készítette: Ács Zoltán Kiegészítette: Laki Sándor

## Slide 2: Hálózati réteg szerepkörei
Fő feladata
A csomagok továbbítása a forrás és a cél között.
  A legalacsonyabb olyan réteg, amely két végpont közötti átvitellel foglalkozik
Elvárásokkal kapcsolatos feladatok
Ismernie kell a kommunikációs alhálózat topológiáját.
  Megfelelő útvonalak meghatározására.
Ügyelni kell, hogy ne terheljen túl se bizonyos kommunikációs útvonalakat, se bizonyos router-eket úgy, hogy mások tétlen maradnak.
Felhasználói réteg
Szállítási réteg
Hálózati réteg
Adatkapcsolati réteg
Fizikai réteg

## Slide 3: Hálózati réteg – forgalomirányítási algoritmusok

## Slide 4: Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás Link-state routing
Motiváció
  Eltérő sávszélek figyelembevétele.
  Távolság alapú algoritmusok lassan konvergáltak.
Az alapötlet öt lépésből tevődik össze
Szomszédok felkutatása, és hálózati címeik meghatározása.
Megmérni a késleltetést vagy költséget minden szomszédhoz.
Egy csomag összeállítása a megismert információkból.
Csomag elküldése az összes többi router-nek.
Kiszámítani a legrövidebb utat az összes többi router- hez.
  Dijkstra algoritmusát használják.

## Slide 5: Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése
A router beindulásakor az első feladat a szomszédok megismerése, ezért egy speciális HELLO csomag elküldésével éri el, amelyet minden kimenő vonalán kiküld. Elvárás, hogy a vonal másik végén lévő router válaszolt küldjön vissza, amelyben közli az azonosítóját (, ami globálisan egyedi!).
A késleltetés meghatározása, amelynek legközvetlenebb módja egy speciális ECHO csomag küldése, amelyet a másik oldalnak azonnal vissza kell küldenie. A körbeérési idő felével becsülhető a késleltetés. (Javítás lehet a többszöri kísérlet átlagából számított érték.)
Az adatok összegzése, és csomag előállítása a megismert információkról. A kapcsolatállapot tartalma: a feladó azonosítója, egy sorszám, egy korérték és a szomszédok listája. Minden szomszédhoz megadják a felé tapasztalható késleltetést. Az előállítás történhet periodikusan vagy hiba esemény esetén. (Un. LSA – Link State Advertisment, azaz kapcsolatállapot hírdetés)

## Slide 6: Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése
A kapcsolat csomagok megbízható szétosztása. Erre használható az elárasztás módszere, viszont a csomagban van egy sorszám, amely minden küldésnél 1-gyel nő. A router-ek számon tartanak minden (forrás,sorszám) párt, amelyet látnak. Ha új érkezik, akkor azt küldik minden vonalon, kivéve azon, amin érkezett. A másod példányokat eldobják. A kisebb sorszámúakat elavultnak tekintik, és nem küldik tovább.
  További finomítások: tároló területre kerül először a csomag és nem a küldési sorba; nyugtázás
Probléma | Megoldás
Sorszámok egy idő után körbe érnek | 32 bites sorszám használata
Router összeomlik | Kor bevezetése. A kor értéket másod-percenként csökkenti a router, ha a kor eléri a nullát, akkor el kell dobni.
A sorszám mező megsérül | 

## Slide 7: Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése
Új útvonalak számítása. Amint egy router a kapcsolatállapot csomagok egy teljes készletét összegyűjtötte, megszerkesztheti az alhálózat teljes gráfját, mivel minden kapcsolat képviselve van. Erre lefuttatható Dijkstra algoritmusa, eredményeképp pedig megkapjuk a forgalomirányító táblát.
Jellemzők
A router-ek és a router-ek szomszédinak átlagos számával arányos tárterület kell az algoritmus futtatásához. O(kn), ahol k a szomszédok száma és n a router-ek száma. Azaz nagy hálózatok esetén a számítás költséges és memória igényes lesz.
A hardver- és szoftver-problémák komoly gondot okozhatnak. A hálózat méretének növekedésével a hiba valószínűsége is nő.

## Slide 8: Dijkstra algoritmus (1959)
Statikus algoritmus
Cél: két csomópont közötti legrövidebb út meghatározása.
Informális leírás
Minden csomópontot felcímkézünk a forrás csomóponttól való legrövidebb ismert út mentén mért távolságával.
  Kezdetben a távolság végtelen, mivel nem ismerünk útvonalat.
Az algoritmus működése során a címkék változhatnak az utak megtalálásával. Két fajta címkét különböztetünk meg: ideiglenes és állandó. Kezdetben minden címke ideiglenes. A legrövidebb út megtalálásakor a címke állandó címkévé válik, és továbbá nem változik.

## Slide 9: Dijkstra algoritmus - Példa
A
B
G
C
H
D
2
6
E
F
1
2
7
2
3
4
2
3
2
(∞,-)
(∞,-)
(∞,-)
(∞,-)
(∞,-)
(∞,-)
forrás
cél
(∞,-)
E´ = {}
Q = {(B,2),(G,6)}

## Slide 10: Dijkstra algoritmus - Példa
A
B
G
C
H
D
E
F
2
6
1
2
7
2
3
4
2
3
2
(∞,-)
(∞,-)
(6,A)
(2,A)
(∞,-)
(∞,-)
(∞,-)
E´ = {(A,B)}
Q = {(E,4),(G,6),
(C,9)}

## Slide 11: Dijkstra algoritmus - Példa
A
B
G
C
H
D
2
6
E
F
1
2
7
2
3
4
2
3
2
(∞,-)
(4,B)
(6,A)
(2,A)
(9,B)
(∞,-)
(∞,-)
E´ = {(A,B),(B,E)}
Q = {(G,5),(F,6),
(C,9)}

## Slide 12: Dijkstra algoritmus - Példa
A
B
G
C
H
D
E
F
2
6
1
2
7
2
3
4
2
3
2
(6,E)
(4,B)
(5,E)
(2,A)
(9,B)
(∞,-)
(∞,-)
E´ = {(A,B),(B,E),
(E,G)}
Q = {(F,6),(C,9)
(H,9)}

## Slide 13: Dijkstra algoritmus - Példa
A
B
G
C
H
D
2
6
E
F
1
2
7
2
3
4
2
3
2
(6,E)
(4,B)
(5,E)
(2,A)
(9,B)
(∞,-)
(9,G)
E´ = {(A,B),(B,E),
(E,G),(E,F)}
Q = {(H,8),(C,9)}

## Slide 14: Dijkstra algoritmus - Példa
A
B
G
C
H
D
E
F
2
6
1
2
7
2
3
4
2
3
2
(6,E)
(4,B)
(5,E)
(2,A)
(9,B)
(∞,-)
(8,F)
E´ = {(A,B),(B,E),
(E,G),(E,F),
(F,H)}
Q = {(C,9),(D,10)}

## Slide 15: Dijkstra algoritmus - Példa
A
B
G
C
H
D
2
6
E
F
1
2
7
2
3
4
2
3
2
(6,E)
(4,B)
(5,E)
(2,A)
(9,B)
(10,H)
(8,F)
E´ = {(A,B),(B,E),
(E,G),(E,F),
(F,H),(B,C)}
Q = {(D,10)}

## Slide 16: Dijkstra algoritmus - Példa
A
B
G
C
H
D
E
F
2
6
1
2
7
2
3
4
2
3
2
(6,E)
(4,B)
(5,E)
(2,A)
(9,B)
(10,H)
(8,F)
E´ = {(A,B),(B,E),
(E,G),(E,F),
(F,H),(B,C)
(H,D)}
Q = {}

## Slide 17: Dijkstra algoritmus pszeudo-kód
Dijkstra(G,s,w)
Output: egy legrövidebb utak fája T=(V,E´) G-ben s gyökérrel
01 E´ := Ø;
02 ready[s] := true;
03 ready[v] := false; ∀ v ∈ V \ {s};
04 d[s] := 0;
05 d[v] := ∞; ∀ v ∈ V \ {s};
06 priority_queue Q;
07 forall v ∈ Adj[s] do
08 pred[v] := s;
09 d[v] := w(s,v);
10 Q.Insert(v,d[v]);
11 od
12 while Q ≠ Ø do
13 v := Q.DeleteMin();
14 E´:= E´ U {(pred[v],v)};
15 ready[v] := true;
16 forall u ∈ Adj[v] do
17 if u ∈ Q and d[v] + w(v,u) < d[u]) then
18 pred[u] := v;
19 d[u] := d[v] + w(v,u);
20 Q.DecreasePriority(u,d[u]);
21 else if u Q and not ready[u] then
22 pred[u] := v;
23 d[u] := d[v] + w(v,u);
24 Q.Insert(u,d[u]);
25 fi
26 od
27 od
INICIALIZÁCIÓS FÁZIS
JAVÍTÓ ÚT
ÚJ ÚT
ITERÁCIÓS LÉPÉSEK

## Slide 18: OSPF vs. IS-IS
Cégek és adatközpontok
Több lehetőséget támogat
IPv4 felett
  LSA-k IPv4 feletti küldése
  OSPFv3 szükséges az IPv6-hoz
Internet szolgáltatók által használt
Sokkal tömörebb
  Kisebb hálózati overhead
  Több eszközt támogat
Nem kötődik az IP-hez
  Működik mind IPv4-gyel és IPv6-tal
OSPF
IS-IS
Két eltérő implementáció a link-state routing stratégiának

## Slide 19: Eltérő felépítés
OSPF
IS-IS
Area 0
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Átfedő területek köré szerveződik
Area 0 a hálózat magja
2-szintű hierarchia
A 2. szint a gerinchálózat
Level 2
Level 1
Level 1-2

## Slide 20: Link State vs. Distance Vector
 | Link State | Distance Vector
Message Complexity | O(n2*e) | O(d*n*k)
Time Complexity | O(n*log n) | O(n)
Convergence Time | O(1) | O(k)
Robustness | Nodes may advertise incorrect link costs Each node computes their own table | Nodes may advertise incorrect path cost Errors propagate due to sharing of DV tables
n = number of nodes in the graph
d = degree of a given node
k = number of rounds
Which is best?
In practice, it depends.
In general, link state is more popular.

## Slide 21: Hálózati réteg protokolljai - Környezet
A
C
B
D
E
H1
F1 folyamat
H2
F2 folyamat
F
LAN
Szolgáltató berendezése
Router
1
csomag

## Slide 22: Szállítási réteg felé nyújtott szolgálatok
Vezérelvek
  A szolgálat legyen független az alhálózat kialakításától.
  A szállítási réteg felé el kell takarni a jelenlevő alhálózatok számát, típusát és topológiáját.
  A szállítási réteg számára rendelkezésre bocsájtott hálózati címeknek egységes számozási rendszert kell alkotniuk, még LAN-ok és WAN-ok esetén is.
Szolgálatok két fajtáját különböztetik meg
  Összeköttetés nélküli szolgálat (Internet)
    datagram alhálózat
  Összeköttetés alapú szolgálat (ATM)
    virtuális áramkör alhálózat

## Slide 23: Hálózati réteg – forgalomirányítás

## Slide 24: Hierarchikus forgalomirányítás
Motiváció
A hálózat méretének növekedésével a router-ek forgalomirányító táblázatai is arányosan nőnek.
  A memória, a CPU és a sávszélesség igény is megnövekszik a router-eknél.
Ötlet: telefonhálózatokhoz hasonlóan hierarchikus forgalomirányítás alkalmazása.
1A
1B
1C
3A
3B
4B
4A
4C
5A
5B
5C
5D
5E
2A
2B
2D
2C
tartományok

## Slide 25: Hierarchikus forgalomirányítás
Jellemzők
A router-eket tartományokra osztjuk. A saját tartományát az összes router ismeri, de a többi belső szerkezetéről nincs tudomása.
Nagy hálózatok esetén többszintű hierarchia lehet szükséges.
N darab router-ből álló alhálózathoz az optimális szintek száma , amely router-enként bejegyzést igényel. (Kamoun és Kleinrock, 1979)
1A
1B
1C
3A
3B
4B
4A
4C
5A
5B
5C
5D
5E
2A
2B
2D
2C
tartományok

## Slide 26: Adatszóró forgalomirányítás
Adatszórás ( vagy angolul broadcasting) – egy csomag mindenhová történő egyidejű küldése.
Több féle megvalósítás lehetséges:
  Külön csomag küldése minden egyes rendeltetési helyre
    sávszélesség pazarlása, lista szükséges hozzá
  Elárasztás.
    kétpontos kommunikációhoz nem megfelelő

## Slide 27: Adatszóró forgalomirányítás
  Többcélú forgalomirányítás ( vagy angolul multidestination routing). Csomagban van egy lista a rendeltetési helyekről, amely alapján a router-ek eldöntik a vonalak használatát, mindegyik vonalhoz készít egy másolatot és belerakja a megfelelő célcím listát.
  A forrás router-hez tartozó nyelőfa használata. A feszítőfa (vagy angolul spanning tree) az alhálózat részhalmaza, amelyben minden router benne van, de nem tartalmaz köröket. Ha minden router ismeri, hogy mely vonalai tartoznak a feszítőfához, akkor azokon továbbítja az adatszóró csomagot, kivéve azon a vonalon, amelyen érkezett.
    nem mindig ismert a feszítőfa

## Slide 28: Adatszóró forgalomirányítás 2/2
  Visszairányú továbbítás (vagy angolul reverse path forwarding). Amikor egy adatszórásos csomag megérkezik egy routerhez, a router ellenőrzi, hogy azon a vonalon kapta-e meg, amelyen rendszerint ő szokott az adatszórás forrásához küldeni. Ha igen, akkor nagy esély van rá, hogy az adatszórásos csomag a legjobb utat követte a router-től, és ezért ez az első másolat, amely megérkezett a router-hez. Ha ez az eset, a router kimásolja minden vonalra, kivéve arra, amelyiken érkezett. Viszont, ha az adatszórásos csomag más vonalon érkezett, mint amit a forrás eléréséhez előnyben részesítünk, a csomagot eldobják, mint valószínű másodpéldányt.

## Slide 29: Többes-küldéses forgalomirányítás
Többes-küldés ( vagy angolul multicasting) – egy csomag meghatározott csoporthoz történő egyidejű küldése.
Multicast routing
Csoport kezelés is szükséges hozzá: létrehozás, megszüntetés, csatlakozási lehetőség és leválasztási lehetőség. (Ez nem a forgalomirányító algoritmus része!)
Minden router kiszámít egy az alhálózatban az összes többi routert lefedő feszítőfát.
Többes-küldéses csomag esetén az első router levágja a feszítőfa azon ágait, amelyek nem csoporton belüli hoszthoz vezetnek. A csomagot csak a csonkolt feszítőfa mentén továbbítják.

## Slide 30: Hierarchikus forgalomirányítás IP
Hierarchikus (2 szintű)
  AS-ek közötti:
    EGP
    Exterior Gateway Protocols
    Tartományok közötti
  AS-en belüli
    IGP
    Interior Gateway Protocols
    Tartományon belüli
AS – Autonom System – Autonóm Rendszer
AS-1
AS-2
AS-3
Interior Routers
BGP Routers

## Slide 31: Hálózati réteg az Interneten
A hálózati réteg szintjén az internet autonóm rendszerek összekapcsolt együttesének tekinthető.
  Nincs igazi szerkezete, de számos főbb gerinchálózata létezik.
  A gerinchálózatokhoz csatlakoznak a területi illetve regionális hálózatok.
  A regionális és területi hálózatokhoz csatlakoznak az egyetemeken, vállalatoknál és az internet szolgáltatóknál lévő LAN-ok.
Az internet protokollja, az IP.

## Slide 32: Hálózati réteg az Interneten
Az Interneten a kommunikáció az alábbi módon működik:
  A szállítási réteg viszi az adatfolyamokat és datagramokra tördeli azokat.
  Minden datagram átvitelre kerül az Interneten, esetleg menet közben kisebb egységekre darabolva.
  A célgép hálózati rétege összeállítja az eredeti datagramot, majd átadja a szállítási rétegének.
  A célgép szállítási rétege beilleszti a datagramot a vételi folyamat bemeneti adatfolyamába.

## Slide 33: Hálózati réteg – Címzés

## Slide 34: Az IP fejrésze
protokoll
32 bit
verzió
IHL
teljes hossz
szolgálat típusa
azonosítás
MF
darabeltolás
DF
élettartam
fejrész ellenőrző összege
forrás címe
opciók
≈
≈
cél címe
Notes: MTU miatt darabolás

## Slide 35: Az IP fejrésze
verzió: IP melyik verzióját használja (jelenleg 4 és 6 közötti átmenet zajlik)
IHL: a fejléc hosszát határozza meg 32-bites szavakban mérve, legkisebb értéke 5.
szolgálat típusa: szolgálati osztályt jelöl (3-bites precedencia, 3 jelzőbit [D,T,R])
teljes hossz: fejléc és adatrész együttes hossza bájtokban
azonosítás: egy datagram minden darabja ugyanazt az azonosítás értéket hordozza.
DF: „ne darabold” flag a router-eknek
MF: „több darab” flag minden darabban be kell legyen állítva, kivéve az utolsót.
darabeltolás: a darab helyét mutatja a datagramon belül. (elemi darab méret 8 bájt)
Notes: TypeOfService
1-3. PRECEDENCE pl.: Network Control, Internetwork Control, …
4. Delay (Normal/Low)
5. Throughput (Normal/High)
6. Reliability (Normal/High)
7-8. NEM HASZNÁLT

## Slide 36: Az IP fejrésze
élettartam: másodpercenként kellene csökkenteni a mező értékét, minden ugrásnál csökkentik eggyel az értékét
protokoll: szállítási réteg protokolljának azonosítóját tartalmazza
ellenőrző összeg: a router-eken belüli rossz memóriaszavak által előállított hibák kezelésére használt ellenőrző összeg a fejrészre, amelyet minden ugrásnál újra kell számolni
forrás cím és cél cím: IP cím (később tárgyaljuk részletesen)
opciók: következő verzió bővíthetősége miatt hagyták benne. Eredetileg 5 opció volt. (router-ek általában figyelmen kívül hagyják)
Notes: Opciók paddinggel

## Slide 37: IP cím
Minden hoszt és minden router az Interneten rendelkezik egy IP-címmel, amely a hálózat számát és a hoszt számát kódolja. (egyedi kombináció)
4 bájton ábrázolják az IP-címet.
Több évtizeden keresztül 5 osztályos címzést használtak: A,B, C, D és E.
32 bit
0
Hálózat
hoszt
1 0
Hálózat
hoszt
1 1 0
Hálózat
hoszt
1 1 1 0
többesküldéses cím
1 1 1 1
jövőbeni felhasználásra
A
B
C
D
E
Notes: 2^24 16,78 MILLIÓ (128 darab)
56 536 hoszt (16 384 darab)
256 hoszt (2 097 152 darab)

## Slide 38: IP cím
Az IP-t pontokkal elválasztott decimális rendszerben írják. Például: 192.168.0.1
Van pár speciális cím. Lásd az alábbiakban.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0..0
hoszt
Hálózat
1..1
0 1 1 1 1 1 1 1
(bármi)
Ez egy hoszt.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ez egy hoszt ezen hálózaton.
Adatszórás a helyi hálózaton.
Adatszórás egy távoli hálózaton.
Visszacsatolás.

## Slide 39: IP cím – alhálózatok
Az azonos hálózatban lévő hosztok ugyanazzal a hálózatszámmal rendelkeznek.
Egy hálózat belső felhasználás szempontjából több részre osztódhat, de a külvilág számára egyetlen hálózatként jelenik meg.
  Alhálózat (avagy angolul subnet)
Forrás: Tanenbaum

## Slide 40: IP cím – alhálózatok
Azonosítás
  alhálózati maszk (avagy angolul subnet mask) ismerete kell a routernek
    Két féle jelölés IP-cím jellegű vagy a fix pozíciók száma.
  A forgalomirányító táblázatba a router-eknél (hálózat,0) és (saját hálózat, hoszt) alakú bejegyzések.
  Ha nincs találat, akkor az alapértelmezett router felé továbbítják a csomagot.
Forrás: Tanenbaum
Notes: Az első típus megmondja, hogyan érhetők el a távoli hálózatok, a második pedig megmondja, hogyan érhetők el a helyi hosztok.

## Slide 41: IP cím – CIDR
IP címek gyorsan fogytak. 1996-ban kötötték be a 100.000-edik hálózatot.
  Az osztályok használata sok címet elpazarolt. (B osztályú címek népszerűsége)
Megoldás: osztályok nélküli környezetek közötti forgalomirányítás (CIDR).
  Például 2000 cím igénylése esetén 2048 méretű blokk kiadása.
Forgalomirányítás megbonyolódik:
  Minden bejegyzés egy 32-bites maszkkal egészül ki.
  Egy bejegyzés innentől egy hármassal jellemezhető: (ip-cím, alhálózati maszk, kimeneti vonal)
  Új csomag esetén a cél címből kimaszkolják az alhálózati címet, és találat esetén a leghosszabb illeszkedés felé továbbítják.
Túl sok bejegyzés keletkezik.
  Csoportos bejegyzések használata.

## Slide 42: CIDR címzés példa
Mi történik, ha a router egy 135.46.57.14 IP cím felé tartó csomagot kap?
/22-es cím esetén
10001011 00101110 00111001 00001110
AND 11111111 11111111 11111100 00000000
10001011 00101110 00111000 00000000
/23-es cím esetén
10001011 00101110 00111001 00001110
AND 11111111 11111111 11111110 00000000
10001011 00101110 00111000 00000000
Vagyis 135.46.56.0/22-as vagy 135.46.56.0/23-as bejegyzést kell találni, azaz jelen esetben a 0.interface felé történik a továbbítás.
Cím/maszk | Következő ugrás
135.46.56.0/22 | 0.interface
135.46.60.0/23 | interface
192.53.40.0/23 | 1.router
Alapértelmezett | 2.router
Kimaszkolás eredménye

## Slide 43: CIDR bejegyzés aggregálás példa
Lehet-e csoportosítani a következő bejegyzéseket, ha feltesszük, hogy a következő ugrás mindegyiknél az 1.router: 57.6.96.0/21, 57.6.104.0/21, 57.6.112.0/21, 57.6.120.0/21?
00111001 00000110 01100 000 00000000
00111001 00000110 01101 000 00000000
00111001 00000110 01110 000 00000000
00111001 00000110 01111 000 00000000
Azaz az (57.6.96.0/19, 1.router) bejegyzés megfelelően csoportba fogja a 4 bejegyzést.

## Slide 44: Forgalomirányítási tábla példa
Network Destination | Netmask | Gateway | Interface | Metric
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.0.1 | 192.168.0.100 | 10
127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1
192.168.0.0 | 255.255.255.0 | 192.168.0.100 | 192.168.0.100 | 10
192.168.0.100 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 10
192.168.0.255 | 255.255.255.255 | 192.168.0.100 | 192.168.0.100 | 10
Notes: GATEWAY - Két különálló hálózat vagy hálózati szegmens közötti átjárást lehetővé tevő eszköz.

## Slide 45: NAT
Gyors javítás az IP címek elfogyásának problémájára. (hálózati címfordítás)
Alapelvek
Az internet forgalomhoz minden cégnek egy vagy legalábbis kevés IP-címet adnak. A vállalaton belül minden számítógéphez egyedi IP-címet használnak a belső forgalomirányításra.
A vállalaton kívüli csomagokban a címfordítást végzünk.
3 IP-címtartományt használunk:
  10.0.0.0/8, azaz 16 777 216 lehetséges hoszt;
  172.16.0.0/12, azaz 1 084 576 lehetséges hoszt;
  192.168.0.0/16, azaz 65 536 lehetséges hoszt;
NAT box végzi a címfordítást

## Slide 46: NAT
Hogyan fogadja a választ?
  A port mezők használata, ami mind a TCP, mind az UDP fejlécben van
  Kimenő csomagnál egy mutatót tárolunk le, amit beírunk a forrás port mezőbe. 65536 bejegyzésből álló fordítási táblázatot kell a NAT box-nak kezelni.
  A fordítási táblázatban benne van az eredeti IP és forrás port.
Ellenérvek: sérti az IP architekturális modelljét, összeköttetés alapú hálózatot képez, rétegmodell alapelveit sérti, kötöttség a TCP és UDP fejléchez, szöveg törzsében is lehet az IP, szűkös port tartomány
2
1
3
6
5
8
7
4
NAT
box
10.0.0.1
192.60.42.12

## Slide 47: Vége
Köszönöm a figyelmet!