## Slide 1: Számítógépes Hálózatok
8. gyakorlat

## Slide 2: Gyakorlat tematika
Csúszó ablak protokoll
Aloha, CSMA protokollok
Minimális keretméret
Bináris visszaszámlálás protokoll
Adaptív fa protokoll

## Slide 3: Csúszó ablak példa
Küldő (S) ablak mérete 2.
Fogadó ablak méret = 1
Go-Back-N
  S: 00|01  R: 00, R:01 (00,01 -et vár)
  R: ACK00, ACK01  S
  S: 02|03  R: 03 (02,03 -at vár)
  R: NACK02  S
  S: 02|03  R:02, R:03 (02,03 -at vár)
Küldő (S) ablak mérete 2.
Fogadó ablak méret >=1
Selective Repeat
  S: 00|01  R: 00|01 (00,01 –et vár)
  R: ACK00, ACK01  S
  S: 02|03  R: 03 (02,03 –at vár)
  R: NACK02, ACK03  S
  S: 02  R:02 (02 –őt vár)

## Slide 4: Gyakorló feladat 1.
http://www.ccs-labs.org/teaching/rn/animations/gbn_sr/

## Slide 5: MAC alréteg
A csatorna kiosztás történhet
  statikus módon (FDM, TDM)
    N darab felhasználót feltételezünk, a sávszélet N egyenlő méretű sávra osztják, és minden egyes sávhoz hozzárendelnek egy felhasználót.
    N darab felhasználót feltételezünk, az időegységet N egyenlő méretű időrésre –úgynevezett slot-ra–osztják, és minden egyes réshez hozzárendelnek egy felhasználót.
  dinamikus módon
    verseny vagy ütközés alapú protokollok (ALOHA, CSMA, CSMA/CD)
    verseny-mentes protokollok (bittérkép-alapú protokollok, bináris visszaszámlálás)
    Korlátozott verseny protokollok (adaptív fa protokollok)
Notes: Eddig két alapvető csatorna-megszerzési stratégiát tárgyaltunk adatszóró hálózatok esetén: a versenyhelyzetes (mint amilyen a CSMA) és az ütközésmentes protokollokat. Mindkét stratégiát megítélhetjük két fontos teljesítménymérő szám, a kis terhelés mellett fellépő késleltetés, illetve a nagy terhelés mellett fennálló csatornakihasználtság alapján. Kis terhelés esetén a versenyhelyzetes módszerek (azaz az egyszerű és az időszeletelt ALOHA) a kedvezőbbek kis késleltetésük miatt (mert ritkán fordulnak elő ütközések). Ahogy nő a terhelés, a versenyhelyzetes protokollok egyre kevésbé vonzók, mivel egyre növekszik a csatorna megszerzésével eltöltött idő. Az ütközésmentes protokollokra ennek éppen az ellenkezője igaz. Kis terhelés mellett viszonylag nagy a késleltetésük, de ahogy a terhelés növekszik, a csatorna kihasználtsága egyre javul (mert a csatorna megszerzésével töltött idő rögzített hosszúságú).
Nyilvánvaló, hogy szerencsés lenne ötvözni a versenyhelyzetes és ütközésmentes protokollok legjobb tulajdonságait, és olyan új protokollt tervezni, amely kis terhelés esetén versenyhelyzetes technikát használna a kis késleltetés érdekében, illetve nagy terhelés mellett ütközésmentes technikát alkalmazna a csatorna jó kihasználása érdekében. Ilyen, korlátozott versenyes protokollok (limited contention protocol) már léteznek, és ezekkel zárjuk a vivőjel-érzékeléses protokollok tanulmányozását.
https://gyires.inf.unideb.hu/GyBITT/30/ch04s02.html

## Slide 6: Protokollok
Aloha
  Mindenki küld amikor csak akar
  Ütközés esetén véletlen ideig várakozik
1-persistens CSMA
  Keret leadása előtt belehallgat a csatornába:
    Ha foglalt, akkor addig vár, amíg fel nem szabadul. Szabad csatorna esetén azonnal küld. (perzisztens)
    Ha szabad, akkor küld.
Nem-perzisztens CSMA
  Keret leadása előtt belehallgat a csatornába:
    Ha foglalt, akkor véletlen ideig vár (nem figyeli a forgalmat), majd kezdi előröl a küldési algoritmust. (nem-perzisztens)
    Ha szabad, akkor küld.

## Slide 7: Protokollok
P-perzisztens CSMA
  Adás kész állapotban az állomás belehallgat a csatornába:
    Ha foglalt, akkor vár a következő időrésig, majd megismétli az algoritmust.
    Ha szabad, akkor p valószínűséggel küld, illetve 1-p valószínűséggel visszalép a szándékától a következő időrésig. Várakozás esetén a következő időrésben megismétli az algoritmust. Ez addig folytatódik, amíg el nem küldi a keretet, vagy amíg egy másik állomás el nem kezd küldeni, mert ilyenkor úgy viselkedik, mintha ütközés történt volna.
CSMA/CD
  Minden állomás küldés közben megfigyeli a csatornát, ha ütközést tapasztalna, akkor megszakítja az adást, és véletlen ideig várakozik, majd újra elkezdi leadni a keretét

## Slide 8: Gyakorló feladat 2.
Tekintsünk egy csatornát véletlen közeg-hozzáférési protokollal. A csatorna egyik végén van A állomás, a másik végén B és C. A propagációs késés a csatorna két vége között t0. (Tegyük fel, hogy B és C között a késés 0.) Az egyes állomások a következő időpontokban akarnak adatot átvinni: tA=0, tB=t0/2, tC=3t0/2. A keretek generálási ideje Tgen=3t0. Ábrázolja a következő hozzáférési protokollok viselkedését:
  Aloha
  Nem-perzisztens CSMA illetve
  Nem-perzisztens CSMA/CD.

## Slide 9: Gyakorló feladat 2.
Aloha:
  mindenki küld amikor csak akar
  Ütközés esetén véletlen ideig várakozik
Non-persistnet CSMA: belehallgatunk a csatornába, ha üres akkor küldünk, ha foglalt, akkor véletlen ideig várunk majd újra próbáljuk.
Non-persistent CSMA/CD: Azt is figyeljük amit küldünk, így ha interferencia van, akkor nem küldünk tovább

## Slide 10: Minimális keretméret
A maximális késleltetés és a CSMA/CD algoritmus közötti összefüggés miatt a keret elküldése minimum 2τ időre van szükség, ahol τ a két legtávolabbi állomás közötti késleltetést jelöli.
Jelölje a H sávszélességet, v a jel terjedési sebességet, 𝑙max a maximális távolságot két állomás között, a τ a maximális propagációs késést és a 𝐷min pedig a minimális keretméretet. Ekkor a következő összefüggés írható fel.
𝐷min=2τ𝐻
τ=𝑙max/𝑣

## Slide 11: Példa
A 802.3 szabványban a maximális távolság két állomás között: 2500 méter. Ez esetben 4 ismétlő van és a vonal 10Mb/s-os sávszélességet feltételezünk.
A legrosszabb esetre 50 μs-ot rögzítettek az RTT értékének.
Azaz minimum 500 bit átvitele kell, ezt kerekítették fel 512bitre (64bájtra).

## Slide 12: Gyakorló feladat 3.
Tekintsük egy 1 Gbps CSMA/CD protokoll tervezését maximum 300 méter hosszú rézkábelen való használatra (repeater nincs), melyben az elektromágneses hullámok terjedési sebessége 1.8*108 m/s (0,6*fénysebesség). Mekkora a minimális keret méret? Hogyan határozza ezt meg?
𝐷min=2τ𝐻
τ=𝑙max/𝑣

## Slide 13: Gyakorló feladat 4.
2 állomás 10 Mbps-es hálózat köt össze közvetlen. tudjuk hogy a minimális keretméret 500 byte
- Mekkora lehet a maximális távolság két eszköz között?
Koax kábelen sebesség = 0,6 * 3*10^8
𝐷min=2τ𝐻
τ=𝑙max/𝑣

## Slide 14: Bináris visszaszámlálás protokoll
Forgalmazni kívánó állomás elkezdi a bináris címét bitenként elküldeni a legnagyobb helyi értékű bittel kezdve.
Feladja a küldést ha van nála nagyobb sorszámú
Mok és Ward módosítás
  Minden sikeres átvitel után ciklikusan permutáljuk az állomások címét.

## Slide 15: Gyakorló feladat 5.
Szimuláljuk a bináris visszaszámlálás protokollt 8 állomás esetén, ahol az állomás azonosítók rendre a {C, H, D, A, G, B, E, F} halmaz elemei, ez a sorrend a prioritási sorrend is. Ez esetben a virtuális azonosítókat 3 biten ábrázolhatjuk. Tegyük fel, hogy A, C, D és E állomások akarnak egy-egy csomagot átvinni. (Nézze meg mi módosulna a Mok- és Ward-féle változat esetén.)

## Slide 16: Adaptív fa bejárás
1943 –Dorfmana katonák szifiliszes fertőzöttségét vizsgálta
Működés
  0-adik időrésben mindenki küldhet.
  Ha ütközés történik, akkor megkezdődik a fa mélységi bejárása.
  A rések a fa egyes csomópontjaihoz vannak rendelve.
  Ütközéskor rekurzívan az adott csomópont bal illetve jobb gyerekcsomópontjánál folytatódik a keresés.
  Ha egy bitrés kihasználatlan marad, vagy pontosan egy állomás küld, akkor a szóban forgó csomópont keresése befejeződik.

## Slide 17: Gyakorló feladat 6.
Adaptív fabejáró protokoll alkalmazásával tizenhat állomás verseng egy csatorna használatáért. Ha az összes olyan állomás, amelynek prímszáma van, egyszerre kerül adásra kész állapotba, akkor mennyi bit-résre van szükség a versengés feloldására?

## Slide 18: Vége