## Slide 1: Számítógépes Hálózatok
1. Előadás: Internet Architektúra
Based on slides from D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University and Zoltán Ács from ELTE
Revised Spring 2016 by S. Laki

## Slide 2: Egy kis logisztika
Előadás
  Nappali: Hétfő 12:15-13:45 Déli tömb, Bolyai terem
Előadó
  Dr. Laki Sándor
  Adjunktus, Információs Rendszerek Tanszék
  lakis@inf.elte.hu
  Iroda: Déli tömb, 2.506
  Fogadóóra: Hétfő 10-11

## Slide 3: Mi értelme ennek a tárgynak?
Hányan nézték meg az e-mailjeiket, FB-ot, Twittert…
  ma?
  az elmúlt órában?
  amióta elkezdtem beszélni?

## Slide 4: A számítógépes hálózatok mindenhol jelen vannak
A hálózatok az élet minden részét érintik
  Web keresés
  Közösségi hálók
  Film nézés
  Termékek rendelése
  Időpocsékolás

## Slide 5: A számítógépes hálózatok mindenhol jelen vannak
A hálózatok az egyik legkritikusabb terület napjainkban
  Hálózatok nélkül nem lenne…
    Big Data
    Cloud
    Apps or Mobile Computing

## Slide 6: Tantárgy célja 1/2
„Hálózati” lehetséges témakörök:
  elosztott rendszerek,
  hálózati átvitel,
  kommunikáció.
Hálózatokkal kapcsolatos kulcsproblémák:
  megbízhatóság,
  méretváltozás,
  erőforrások kihasználása,
  biztonság.
Alkalmazások, app-ok
csomagok, adat
jelek

## Slide 7: Tantárgy célja 2/2
Adathálózatok elveinek és gyakorlatának megismertetése.
  útvonal választás algoritmusai, átviteli protokollok elvi kérdései,
  hálózati alkalmazások tervezésének és implementációjának alapelvei,
  …
Széles körben ismert hálózatok szolgáltatások hátterében történő folyamatok megismertetése
  egy web alkalmazás megnyitásának folyamata a begépeléstől a kliens képernyőn történő megjelenítésig,
  adatátvitel folyamata két eszköz között,
  …
Komplexitás, hibakezelés és felhasználói igények kezelésének megismertetése

## Slide 8: Források
A diák elérhetők:
  http://lakis.web.elte.hu
Könyv       

## Slide 9: Számonkérés - Gyakorlat
1) Gyakorlaton folyamatos számonkérés
  A gyakorlati jegy 50%-át adják, és a vizsgához is alapul szolgálnak.
  Két komponensből áll:
    Teszt az óra elején (25%) – Előző heti előadás anyagából
      Definíciókból, összefüggésekből, képletekből.
    Órai munka (25%)
      Programozási feladatok, házi feladatok, stb.
2) Géptermi ZH a félév végén
  A gyakorlati jegy másik 50%-át adja.

## Slide 10: Számonkérés - Vizsgajegy
A vizsga előfeltétele a legalább elégséges gyakorlati jegy.
A vizsga írásbeli, azaz az egész féléves anyagra épülő elméleti és gyakorlati feladatokból összeállított kérdéssor kitöltését jelenti. A vizsga időtartama 50-60 perc.
Teszt részből és kifejtős részből áll.
A teszt rész esetén 50% minimum követelménnyel!
A féléves anyag a fóliákon is szereplő fogalmakat, összefüggéseket és a belőlük levonható következtetéseket jelenti.
Értékelés
  [85%, 100%] – jeles(5)
  [75%, 85%) – jó(4)
  [60%, 75%) – közepes(3)
  [50%, 60%) – elégséges(2)
  [ 0%, 50%) – elégtelen(1)

## Slide 11: *%..
Előadásra járni kötelező a tavalyi kari határozat alapján
Az oktatónak kötelező a jelenlét ellenőrzése
Katalógus minden előadáson.
  4 igazolatlan hiányzás esetén a hallgató nem vizsgázhat
  Ennek kivitelezése ???
    http://catalog.inf.elte.hu
    Papír alapú

## Slide 12
Bevezetés…

## Slide 13: K+F
5G
Vegyél részt Te is az 5G mobil hálózatok fejlesztésében!
Ipari partnerekkel közös kutatási projektek a Tudáskezelő rendszerek labor keretén belül ösztöndíj lehetőséggel!
Témák és részletek: http://networks.elte.hu
Jelentkezni Laki Sándornál a lakis@elte.hu címen lehet!

## Slide 15: Alapfogalmak 1/6
hálózati hoszt
Olyan eszköz, amely egy számítógépes hálózattal áll összeköttetésben. Egy hoszt információkat oszthat meg, szolgáltatást és alkalmazásokat biztosíthat a hálózat további csomópontjainak. (Továbbiakban csak hosztként hivatkozunk rá.)
átviteli csatorna, médium, fizikai közeg
Az a közeg, amelyen a kommunikáció folyik a résztvevő hosztok között. Ez a közeg lehet egy koaxális kábel, a levegő, optikai kábel, stb.
propagációs késés
Az az időtartam, amely a jelnek szükséges ahhoz, hogy a küldőtől megérkezzen a címzetthez. Jelölése: vagy .
átviteli késleltetés
Az az időtartam, amely egy csomag összes bitjének az átviteli csatornára tételéhez szükséges. Jelölése: .

## Slide 16: Alapfogalmak 2/6
Jel sávszélesség
Jel feldolgozás esetén az egymást követő frekvenciák legnagyobb és legkisebb eleme közötti különbséget nevezik jel sávszélességnek. Tipikusan Hertz-ben mérik.
Hálózati sávszélesség
Az adat átviteléhez elérhető vagy felhasznált kommunikációs erőforrás mérésére szolgáló mennyiség, amelyet bit per másodpercben szoktak kifejezni.
8*103 bit/sec | 1 KB/s | egy kiló-bájt
8*106 bit/sec | 1 MB/s | egy mega-bájt
8*109 bit/sec | 1 GB/s | egy giga-bájt
8*1012 bit/sec | 1 TB/s | egy terra-bájt
8*1015 bit/sec | 1 PB/s | egy peta-bájt
8*1018 bit/sec | 1 EB/s | egy exa-bájt
8*210 bit/sec | 1 KiB/s | egy kibi-bájt
8*220 bit/sec | 1 MiB/s | egy mebi-bájt
8*230 bit/sec | 1 GiB/s | egy gibi-bájt
8*240 bit/sec | 1 TiB/s | egy tebi-bájt
8*250 bit/sec | 1 PiB/s | egy pebi-bájt
8*260 bit/sec | 1 EiB/s | egy exbi-bájt
IEC szabvány
SI szabvány
Notes: JEDEC memória szabvány

## Slide 17: Alapfogalmak 3/6
Csomagok
Csomagkapcsolt hálózat
Pl. Internet
Áramkör kapcsolt hálózat
Pl. vezetékes telefon

## Slide 18: Alapfogalmak 4/6
1 m
10 m
100 m
1 km
10 km
100 km
1.000 km
10.000 km
négyzetméter
szoba
épület
kampusz
város
ország
kontinens
bolygó
Lokális hálózat (angolul Local Area Network)
Magánhálózat (angolul Personal Area Network)
Városi hálózat (angolul Metropolitan Area Network)
Nagy kiterjedésű hálózat (angolul Wide Area Network)
Internet
A hálózatokat lehet osztályozni a területi kiterjedésük alapján. (Forrás: Tanenbaum)
Processzorközi távolság
Processzorok által foglalt terület

## Slide 19: Alapfogalmak 5/6 – példa topológiák
sín-topológia (LAN)
gyűrű-topológia (LAN)
Jelölések
Hoszt / állomás
Kábel
TV-kábel alapú hálózat (MAN)
(Tanenbaum)

## Slide 20: Alapfogalmak 6/6 – példa topológiák
LAN-ok összekötése alhálózattal (WAN)
(Tanenbaum)
(Tanenbaum)
Adatfolyam szemléltetése egy WAN-on

## Slide 21: Mi az internet?
Hálózatok hálózata
A világra kiterjedő nyitott WAN
Jellemzői
  rendszerfüggetlenség;
  nincs központi felügyelet;
  építőelemei a LAN-ok;
  globális;
  olyan szolgáltatásokat nyújt, mint a World Wide Web, e-mail vagy fájlátvitel.
Forrás: [1]

## Slide 22: Az Internet története 1/2
1957
Sikeresen létesítettek kapcsolatot egy távoli számítógéphez.
Szputnyik–1 műhold fellövése.
1958
DARPA megalapítása.
1966
ARPANET tervezésének kezdete.
További történetileg fontos hálózatok:
  RAND – USA-ban katonai célokkal.
  NPL – Angliában kereskedelmi célokkal.
  CYCLADES – Franciaországban tudományos célokkal.
Notes: 1957 előtt egy számítógép egyszerre egy feladatot tudott elvégezni. (BATCH feldolgozás)
A méretnövekedés miatt speciális hűtőszobákba kellett őket tárolni. Ezért a fejlesztők nem dolgozhattak direkten a számítógépen.
Idő-osztásos hozzáférés témájának megjelenése.
(SZPUTNYiK 1) Alacsony pályája miatt három hónap után megsemmisült a légkörben.
A tudás eddig csak emberek által volt terjesztve.
Három másik irány is volt. (katonai(USA), üzleti(anglia), tudományos(francia) ) Ezek az alapjai a modern internetnek
/ARPA/ MAINFRAME(futtatott), IMP(komunikált) -> IMP subnet (NCP protokoll=>TCP (verifikáció))
/NPL/ ütközés elkerülésre darabolás csomagokra
(1962) Félelem az atomháborútól, központosított számítógépek. => decentralizálás
  Rádió helyett direkt kapcsolás.
CYCADES inter-net koncept (protokoll, hardverbe építve) [END-TO-END struktúra]
Telefon szolgáltatók x.25 <=> DARPA gateway-ek (OSI referencia modell), TCP/IP az összemosáshoz
1990-ben az ARPANET megszünt

## Slide 23: Az Internet története 2/2 – főbb állomások
1961 július – „Packet Switching Theory” (J.C.R. Licklider)
1962 – A „Galactic Network” koncepciója (J.C.R. Licklider)
  október – DARPA („Advanced Research Projects Agency”)
1965 – Az Internet első őse (Thomas Merrill, Laurence G. Roberts)
1967 – ARPANET tervezete
1969 – Az “ARPANET” első csomópontja
1990 – Az ARPANET megszűnése

## Slide 24: ARPANET történeti ábra 1/3
UCSB
SRI
UCLA
UTAH
STAN
SCD
RAND
BBN
ILLINOIS
MIT
LINCOLN
HARVARD
BURROUGHS
CRAN
CASE
1969 december
1970 július
1971 március

## Slide 25: ARPANET történeti ábra 2/3
1972 április

## Slide 26: ARPANET történeti ábra 3/3
1972 szeptember

## Slide 27: Robert Kahn koncepciója – DARPA 1972
Minden (lokális) hálózat autonóm
  önállóan dolgozik
  nem kell elkülönítve konfigurálni a WAN-hoz
Kommunikáció a „legjobb szándék” (angolul best effort) elv szerint
  ha egy csomag nem éri el a célt, akkor törlődik
  az alkalmazás újraküldi ilyen esetekben
„Black box” megközelítés a kapcsolatokhoz
  a Black Box-okat később Gateway-eknek és Router-eknek keresztelték át
  csomaginformációk nem kerülnek megőrzésre
  nincs folyam-felügyelet
Nincs globális felügyelet
Ezek az internet alapelvei

## Slide 28: Hálózati funkciók
A hálózatok komponensei
  Hálózati technológiák
    Ethernet, Wifi, Bluetooth, Fiber Optic, Cable Modem, DSL
  Hálózat típusok
    Áramkör kapcsolt (Circuit switch), Csomag kapcsolt (packet switch)
    Vezetékes (Wired), Vezeték nélküli (Wireless), Optikai, Műholdas
  Alkalmazások
    Email, Web (HTTP), FTP, BitTorrent, VoIP
Hogyan érhető el, hogy ezek képesek legyenek együttműködni?

## Slide 29: Probléma
Web
Email
Bittorrent
Ethernet
802.11
Bluetooth
VoIP
Cellular
Ha ez lenne a valóság, akkor ez egy rémálom lenne
Új alkalmazások és médiumok bevezetése költséges lenne
Korlátozott növekedés és elterjedés

## Slide 30: További problémák
Bittorrent
Ethernet
802.11
Bittorrent
Az alkalmazási végpontok eltérő médiumot használhatnak

## Slide 31: Megoldás: használjunk kerülőútat
Web
Email
Bittorrent
Ethernet
802.11
Bluetooth
VoIP
Cellular
Mágikus Hálózati Absztrakciós Réteg
O(1) munkával új app vagy médium vezethető be
Csupán néhány megszorítás új technológiák esetén
API
API
API
API

## Slide 32: Rétegelt Hálózati Architektúra (Layered Network Stack)
Modularitás
  A hálózati funkciókat szervezi egységekbe
Beburkolás (Encapsulation)
  Interfészek definiálják a réteg közi interakciókat
  A rétegek csak az alattuk levőkre épülnek
Rugalmasság
  Kód újrafelhasználás a hálózatban
  Egyes modulok implementációja változhat
Sajnos vannak hátrányai is
  Az interfészek információt rejtenek el
  Teljesítmény csökkenés
Alkalmazások
Fizikai Médium
N. réteg
1. réteg
2. réteg
…

## Slide 33: Fő kérdések
Hogyan osszuk a funkciókat rétegekbe?
  Útvonal meghatározás
  Torlódás vezérlés
  Hiba ellenőrzés
Hogyan osszuk el ezen funkciókat a hálózati eszközök között?
    Például ki felel az útvonal meghatározásért, ki a torlódás vezérlésért?
Switch
Switch
Router
  Biztonság
  Fairség
  …

## Slide 34: Hálózatok modelljei
Internet rétegmodelljei
  TCP/IP modell: 4 réteget különböztet meg. 1982 márciusában az amerikai hadászati célú számítógépes hálózatok standardja lett. 1985-től népszerűsítették kereskedelmi felhasználásra. (Interop)
  Hibrid TCP/IP modell: 5 réteget különböztet meg (Tanenbaum, Stallings, Kurose, Forouzan)
Nyílt rendszerek hálózatának standard modellje
  Open System Interconnection Reference Model: Röviden OSI referencia modell, amely egy 7-rétegű standard, koncepcionális modellt definiál kommunikációs hálózatok belső funkcionalitásaihoz. (ISO/IEC 7498-1)

## Slide 35: TCP/IP modell (RFC 1122)
Alkalmazási réteg
(angolul Application layer)
Szállítói réteg
(angolul Transport layer)
Hálózati réteg
(angolul Internet layer)
Kapcsolati réteg
(angolul Link layer)
…
…
TELNET
FTP
DNS
HTTP
TCP
UDP
IP
ARPANET
SATNET
LAN
Ethernet
protokollok
hálózatok

## Slide 36: TCP/IP modell rétegei („bottom-up”)
Kapcsolati réteg / Host-to-network or Link layer
  nem specifikált
  a LAN-tól függ
Internet réteg / Internet or Network layer
  speciális csomagformátum
  útvonal meghatározás (routing)
  csomag továbbítás (angolul packet forwarding)
Szállítói réteg / Transport layer
  Transport Control Protocol
    megbízható, kétirányú bájt-folyam átviteli szolgáltatás
    szegmentálás, folyamfelügyelet, multiplexálás
  User Datagram Protocol
    nem megbízható átviteli szolgáltatás
    nincs folyamfelügyelet
Alkalmazási réteg / Application layer
  Szolgáltatások nyújtása: Telnet, FTP, SMTP, HTTP, NNTP, DNS, SSH, etc.

## Slide 37: ISO OSI modell
Az első 2-3 réteget minden eszköz implementálja
OSI: Open Systems Interconnect Model
Alkalmazási
Megjelenítési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai
Hálózati
Adatkapcsolati
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical
Hoszt 1
Router/Switch
Hoszt 2
Fizikai
A rétegek peer-to-peer egymással kommunikálnak
A rétegek peer-to-peer egymással kommunikálnak

## Slide 38: Rétegek jellemzése
Szolgáltatás
  Mit csinál az adott réteg?
Interfész
  Hogyan férhetünk hozzá a réteghez?
Protokoll
  Hogyan implementáljuk a réteget?
Alkalmazási
Megjelenítési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 39: Fizikai réteg
Szolgáltatás
  Információt visz át két fizikailag összekötött eszköz között
  definiálja az eszköz és a fizikai átviteli közeg kapcsolatát
Interfész
  Specifikálja egy bit átvitelét
Protokoll
  Egy bit kódolásának sémája
  Feszültség szintek
  Jelek időzítése
Példák: koaxiális kábel, optikai kábel, rádió frekvenciás adó
Alkalmazási
Megjelenítési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 40: Adatkapcsolati réteg
Szolgáltatás
  Adatok keretekre tördelésezés: határok a csomagok között
  Közeghozzáférés vezérlés (MAC)
  Per-hop megbízhatóság és folyamvezérlés
Interfész
  Keret küldése két közös médiumra kötött eszköz között
Protokoll
  Fizikai címzés (pl. MAC address, IB address)
Példák: Ethernet, Wifi, InfiniBand
Alkalmazási
Megjelenítési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 41: Hálózati réteg
Szolgáltatás
  Csomagtovábbítás
  Útvonalválasztás
  Csomag fragmentálás kezelése
  Csomag ütemezés
  Puffer kezelés
Interfész
  Csomag küldése egy adott végpontnak
Protokoll
  Globálisan egyedi címeket definiálása
  Routing táblák karbantartása
Példák: Internet Protocol (IPv4), IPv6
Alkalmazási
Megjelenítési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 42: Szállítói réteg
Szolgáltatás
  Multiplexálás/demultiplexálás
  Torlódásvezérlés
  Megbízható, sorrendhelyes továbbítás
Interfész
  Üzenet küldése egy célállomásnak
Protokoll
  Port szám
  Megbízhatóság/Hiba javítás
  Folyamfelügyelet
Példa: UDP, TCP
Alkalmazási
Megjelenítési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 43: Ülés v. Munkamenet réteg
Szolgáltatás
  kapcsolat menedzsment: felépítés, fenntarás és bontás
  munkamenet típusának meghatározása
  szinkronizációs pont menedzsment (checkpoint)
Interfész
  Attól függ…
Protokoll
  Token menedzsment
  Szinkronizációs checkpoints beszúrás
Példa: nincs
Alkalmazási
Megjelenítési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 44: Megjelenítési réteg
Szolgáltatás
  Adatkonverzió különböző reprezentációk között
  Pl. big endian to little endian
  Pl. Ascii to Unicode
Interfész
  Attól függ…
Protokoll
  Adatformátumokat definiál
  Transzformációs szabályokat alkalmaz
Példa: nincs
Alkalmazási
Megjelenítési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 45: Alkalmazási réteg
Szolgáltatás
  Bármi…
Interfész
  Bármi…
Protokoll
  Bármi…
Példa: kapcsold be a mobilod és nézd meg milyen appok vannak rajta…
Alkalmazási
Megjelenítési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 46: Tananyag címszavakban
Hálózatok leírásához használt legfontosabb referencia modellek
Fizikai réteg áttekintése
Adatkapcsolati réteg
  „Logical Link Control” alréteg
  „Medium Access Control” alréteg
Hálózati réteg
Socket programozási alapok
Szállítói réteg
Alkalmazási réteg
Kis kitekintés – Software defined networks, OpenFlow, P4, 5G

## Slide 47
Köszönöm a figyelmet!